План мероприятий по увеличению доступности здания Отрадненского сельского Дома культуры

для людей с ограниченными возможностями

| № п/п | Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки и территории | оборудовать автостоянку согласно требованиям СП 59.13330.2012; | 3 квартал 2016 года |
| 2 | Вход | обеспечить контрастную окраску краевых ступеней входной наружной лестницы в соответствии с нормами п.4.1.12 СП; | 3 квартал 2016 года |
| 3 | Средства информации | обеспечить здание знаками с указанием специальными символами, обозначающими доступные элементы здания и указателями направления движения (п.5.5.1 СП 59.13330.2012) | 1 квартал 2017 года |
| 4 | Средства информации | установить информационное табло о назначении помещения с дублированием рельефными знаками (п.5.5.8). | 2 квартал 2017 года |
| 5 | Вход | установить рельефную тактильную полосу за 0,8-0,9 м. перед лестничным маршем на входе в здание вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); | 3 квартал 2017 года |
| 6 | Вход | реконструировать входные наружные ступени, согласно нормам п.4.1.12 СП .59.13330.2012; | 3 квартал 2018 года |
| 7 | Вход | оборудовать входную наружную лестницу опорными поручнями на высоте 90 см. с обеих сторон, а так же установить разделительный поручень (п.5.1.2 СП 59.13330.2012); | 3 квартал 2018 года |
| 8 | Вход | реконструировать пандус, дублирующий входную лестницу в соответствии с нормами СП 59.13330.2012 (п.4.1.14, п. 4.1.15); | 4 квартал 2018 года |
| 9 | Вход | оборудовать боковые края ступеней и пандуса, не примыкающие к стенам, бортиками и колесоотбойниками для предотвращения соскальзывания трости или ноги, высотой не менее 0,02 м. – на ступенях и 0,05 м. – на пандусе (5.2.9, п.5.2.14) | 4 квартал 2018 года |
| 10 | Санитарно-гигиеническое помещение | оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 | 4 квартал 2018 года |

Руководитель МАУ «ЦКСА»													М.А. Коробкин