Утверждено:

Постановлением

администрации Отрадненского сельского поселения

Отрадненского района

Краснодарского края

от 12.10.2018 г.  № 182

комплексная схема

организации дорожного движения

Отрадненского сельского поселения

ОТРАДНЕНСКОГО района краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2032 годы

ТОМ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАКАЗЧИК:                                                                     РАЗРАБОТЧИК:

Главы  Отрадненского сельского

поселения

Отрадненского района                                               Директор

______________ И. Н. Пересада                              _____________И.И. Исхаков

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Характеристика Отрадненского сельского поселения Отрадненского района | 6 |
| 1.1. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности | 9 |
| 1.2. Жилой фонд | 10 |
| 1.3. Экономика | 11 |
| 2. Характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения на территории Отрадненского сельского поселения | 13 |
| 2.1. Описание используемых методов и средств получения исходной информации | 13 |
| 2.1.1. Методика проведения натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока | 14 |
| 2.1.2 Отчет о проведении натурного обследования | 15 |
| 2.2. Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения по организации дорожного движения | 27 |
| 2.2.1. Содержание организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения | 27 |
| 2.2.1.1. Реализация региональной и муниципальной политики в области организации дорожного движения на территории Отрадненского сельского поселения | 27 |
| 2.2.1.2. Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог федерального значения | 31 |
| 2.2.1.3. Ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципального образования | 32 |
| 2.2.1.4. Содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах | 32 |
| 2.2.1.5. Ведение реестра парковок общего пользования на территориях муниципальных образований | 34 |
| 2.2.2. Анализ организационной деятельности органов местного самоуправления по организации дорожного движения | 34 |
| 2.3. Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД | 35 |
| 2.4. Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования | 37 |
| 2.4.1. Анализ имеющихся документов территориального планирования | 40 |
| 2.4.1.1. Анализ Генерального плана Отрадненского сельского поселения | 40 |
| 2.4.1.2. Анализ имеющейся документации по планировке территории | 43 |
| 2.4.1.3. Анализ документов стратегического планирования | 43 |
| 2.5. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационной характеристики | 45 |
| 2.5.1. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги | 45 |
| 2.5.2. Транспортно-эксплуатационные характеристики | 54 |
| 2.6. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории Отрадненского сельского поселения и описании организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса | 59 |
| 2.7. Анализ параметров дорожного движения, а так же параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств | 64 |
| 2.7.1. Параметры движения | 64 |
| 2.7.2. Параметры движения маршрутного транспорта | 66 |
| 2.7.3. Параметры размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств | 66 |
| 2.8. Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков | 68 |
| 2.9. Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием | 69 |
| 2.10. Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД | 70 |
| 2.11. Оценка эффективности используемых методов ОДД | 74 |
| 2.11.1. Одностороннее движение | 74 |
| 2.11.2. Запрет стоянки и остановки транспортных средств | 77 |
| 2.11.3. Светофорное регулирование | 79 |
| 2.11.4. Организация движения грузового транспорта | 81 |
| 2.11.5. Организация пешеходного и велосипедного движения | 83 |
| 2.12. Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий | 86 |
| 2.12.1.Анализ исходных данных по аварийности | 86 |
| 2.12.2. Анализ аварийно-опасных участков | 87 |
| 2.13. Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств | 88 |
| 2.13.1. Отчёт о проведении натурного обследования общественного мнения и мнения водителей ТС | 89 |

ВВЕДЕНИЕ

Непрерывный рост уровня автомобилизации в Краснодарском крае при увеличении средних скоростей движения и повышении мобильности населения предъявляет особые требования к транспортным системам на территории края в части их безопасности и технических параметров (пропускной способности). Однако деятельность в этой сфере сопряжена с крупными финансовыми вложениями или может ограничиваться различными факторами, в частности, исторически сложившейся застройкой или географическими особенностями территории.

Решением транспортных проблем муниципальных образований может стать разработка комплексных схем организации дорожного движения, которые предусматривают совокупность конструктивно-планировочных и организационных мероприятий. Реализация данных мероприятий позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество обслуживания населения на территории муниципального образования.

Целью настоящей работы является разработка КСОДД на территории Отрадненского сельского поселения.

Для этого необходимо последовательное решение следующих задач:

- сбор, систематизация и анализ данных, полученных из официальных источников и в результате выполнения натурного обследования территории муниципального образования;

- оценка текущего состояния транспортного комплекса Отрадненского сельского поселения и уровня его транспортной доступности всеми видами транспорта;

- разработка комплекса мероприятий в рамках КСОДД на территории Отрадненского сельского поселения.

Реализация разработанной КСОДД позволит увеличить пропускную способность УДС на территории Отрадненского сельского поселения, оптимизировать транспортные потоки, уменьшить возможность возникновения заторных ситуаций, снизить аварийность и негативное воздействие транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

На данном этапе выполнены следующие работы:

-сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных;

- подготовка и проведение натурных транспортных и пассажирских обследований на территории Отрадненского сельского поселения с целью установления параметров транспортного потока в ключевых транспортных узлах;

- оценка существующих параметров дорожной сети и схемы ОДД на территории Отрадненского сельского поселения на основании анализа документарных данных и данных натурных обследований;

- анализ статистики аварийности Отрадненского сельского поселения с выявлением причин дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий;

- анализ существующей системы автомобильного пассажирского транспорта на территории Отрадненского сельского поселения с учетом характера пассажиропотоков;

- оценка уровня транспортной доступности на территории Отрадненского сельского поселения с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и территориями.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

Отрадненский район находится в юго-восточной части Краснодарского края на северных предгорьях Главного Кавказского хребта, занимает территорию в 245,2 тыс. гектаров.

Отрадненский район имеет  относительно неблагоприятное  транспортно-географическое  положение относительно краевого центра г. Краснодара в силу значительной удалённости от него (в 311 км от краевого центра города Краснодара).

Железная дорога на территории района отсутствует. Ближайшие железнодорожные пути - г. Армавир (82 км) и г. Невинномысск (67км).  Водный и авиатранспорт тоже отсутствуют.

При отсутствии железной дороги сельхозпродукция, производимая предприятиями района, становится неконкурентоспособной из-за отдаленности от Краснодара, в частности больших материальных издержек при перевозке сельхозпродукции, что в свою очередь тормозит развитие перерабатывающей промышленности. Для внешнего сообщения со многими городами Краснодарского и  Ставропольского краев, Ростовской области используется автомобильный транспорт (большегрузный, маршрутные такси, автобусы различной вместимости).

Отрадненское сельское поселение является одним из 14 поселений

Отрадненского района, расположено в центральной части Отрадненского

района и граничит:

- на северо-востоке – с Благодарненским сельским поселениемОтрадненского района;

- на востоке – с Адыге-Хабльским районом Карачаево-Черкесскойреспублики;

- на юго-востоке – с Малотенгинским сельским поселениемОтрадненского района;

- на юго-западе – со Спокойненским и Маякским сельскимипоселениями Отрадненского района;

- на западе – с Подгорно-Синюхинским сельским поселением;

- на северо-западе – с Попутненским сельским поселениемОтрадненского района.

В состав Отрадненского сельского поселения входят 5 населенных пунктов:

- станица  Отрадная - административный центр;

- хутор Новоурупский;

- хутор  Отрадо-Солдатский;

- хутор  Покровский;

- хутор  Садовый

Станица Отрадная является как районным центром, так и центром муниципального образования Отрадненское сельское поселение, которая расположена в юго-восточной части поселения, в 311 км от краевого центра города Краснодара.

Формирование планировочной структуры жилой зоны станицы обусловлено направлением многочисленных притоков реки Уруп. Сетка улиц образует кварталы преимущественно прямоугольной формы, застроенные по периметру 1-3 этажными жилыми домами с преобладанием индивидуальных домов усадебного типа.

Жилая зона станицы  Отрадной включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Хутор Садовый является вторым по величине населенным пунктом поселения и представляет собой в основном жилую зону. Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Общественный центр хутора сложился в геометрическом центре населенного пункта и состоит из: дома культуры, средней школы, детского сада, отделения связи, бани, магазинов.

Производственная зона хутора расположена в южной его части и состоит в основном из малых предприятий мебельного производства.

Хутор  Покровский и хутор  Новоурупский расположены в юго-восточной части Отрадненского сельского поселения на правом берегу реки Уруп и представляют собой, в основном,  индивидуальную жилую застройку. Объекты обслуживания населения на территории хуторов отсутствуют.

Хутор Отрадо-Солдатский расположен в западной части Отрадненского сельского поселения на автодороге межмуниципального значения «станица Отрадная - станица  Подгорная Синюха». Населенный пункт представляет собой жилую улицу, по которой пролегает автомобильная дорога. Жилая зона представлена в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

В восточной части населенного пункта находятся дачные участки.

Пассажирское сообщение по территории района осуществляется преимущественно автомобильным транспортом.

По территории сельского поселения протекают реки:

-  в восточной его части в меридиональном направлении протекает река Уруп, в которую впадают все реки и балки поселения;

- в западной его части  река Джелтмес.

Через реки  имеются сооружения, прокладывающие путь над препятствием, то есть мосты.

Территория Отрадненского сельского поселения обустроена:

- мостами асфальтобетонными и металлическими,  относящимися к муниципальной собственности в количестве 5 единиц;

- мостами пешеходными, относящимися к муниципальной собственности в количестве 15 единиц.

Внутри границ населенных пунктов дорожная сеть представлена сетью автодорог  местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

От станицы Отрадной транспортная связь с населенными пунктами поселения и Отрадненского района  осуществляется:

- по автомобильной дороге регионального значения «город Армавир – станица Отрадная». Трасса проходит по центральной части поселения в направлении с  «Северо-Запада»  на «Юго-Запад» от границы с Попутненским сельским поселением. Протяженность региональной автомобильной дороги в границах сельского поселения составляет 3,320 км;

- по автомобильной дороге  регионального значения «станица  Отрадная – станица Спокойная – село  Гофицкое». Трасса проходит  по центральной части сельского поселения в направлении «Юго-Запад» через поселок  Отрадо-Тегинский, станицы Спокойная, Подгорная, Бесстрашная, Отважная и  село Гафицкое. Протяженность региональной автомобильной дороги  в границах сельского поселения составляет 5,420 км;

- по автомобильной дороге  регионального значения«станица Отрадная – граница Краснодарского края», протяженностью в границах сельского поселения 4,450 км;

- по автомобильной дороге  регионального значения«подъезд к аэропорту станицы Отрадная», протяженностью в границах сельского поселения  1,250 км;

- по автомобильной дороге  регионального значения«подъезд к хутору Садовый». Трасса проходит  в северном  направлении до хутора Садовый. Протяженность региональной дороги в границах сельского поселения  составляет 3,371 км;

- по автомобильной дороге межмуниципального значения «станица Отрадная–станица Подгорная Синюха». Трасса проходит  в северо-западном направлении через  хутор Солдатская Балка, станицу Спокойная Синюха до станицы Подгорная Синюха.Протяженность межмуниципальной дороги  в границах района  составляет  25,359 км;

- по автомобильной дороге межмуниципального значения«станица Отрадная – хутор Трактовый». Трасса проходит  в направлении «Северо-Запад» через станицу  Попутная до хутора Трактовый.Протяженность межмуниципальной дороги  в границах района  составляет  22,748 км;

- по автомобильной дороге межмуниципального значения«станица Отрадная – станица Удобная – хутор  Ильич». Трасса проходит в  южном направлении  через  хутора Ленина, Саньков, Красные Горы, станицу Удобная, поселок Пенькозавод, станицу Передовая до хутора Ильич.Протяженность межмуниципальной дороги в границах сельского поселения   составляет 6,5 км.

Таким образом, центр сельского поселения  имеет  четкий выход к внешним дорогам.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для муниципального образования Отрадненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края. Они связывают территорию сельского поселения  с поселениями Отрадненского района и во многом определяют возможность развития экономики муниципального образования. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к  материальным ресурсам, а также позволяют расширить производственные  возможности за счет снижения  и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог  постоянно растет в связи с  изменением образа жизни людей, превращением автомобиля  в необходимое средство передвижения.

1.1. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности

Численность населения Отрадненского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 24 878 человек. Здесь проживает 38,8 % населения Отрадненского района.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

- 4379 чел. (17,6 %)– население моложе трудоспособного возраста;

-14703 чел. (59,1  %)– население трудоспособного возраста;

-5796 (23,3%) – население старше трудоспособного возраста.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2032/2018гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2018 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| ст. Отрадная | 22134 | 23204 | +1070 | +4,8 |
| х. Новоурупский | 169 | 154 | -15 | -8,9 |
| х. Отрадо-Солдатский | 213 | 205 | -8 | -3,8 |
| х. Покровский | 38 | 58 | -20 | -52,6 |
| х. Садовый | 1356 | 1257 | -99 | -7,3 |
| Итого: | 23910 | 24878 | +968 | +4,1 |

В существующем генеральном плане Отрадненского сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану планируется увеличить на 1582 человека и составит 26460 человек, из них:

- 5566 чел. (19,9 %)– население моложе трудоспособного возраста;

-15192 чел. (57,4  %)– население трудоспособного возраста;

-6002 (22,7%) – население старше трудоспособного возраста.

1.2. Жилой фонд

Общая площадь жилого фонда Отрадненского сельского поселения  составляет 516,3 тыс. м2, из них: многоквартирный - 39,78 тыс. м2 и индивидуальный - 476,52 тыс. м2.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 20,8 м2.

Жилая зона станицы Отрадной занимает основную часть территории населенного пункта и представлена территориями существующей 1-2(х) этажной индивидуальной застройки с приусадебными участками, секционной и многоквартирной жилой застройкой. Для освоения на расчетный срок  и перспективу Генеральным планом определены территории развития жилой зоны, расположенные в северо-западной части станицы в приделах существующих границ населенного пункта.

Площадь территории жилой зоны на расчетный срок Генерального плана составит – 1196,81 га.

Развитие жилой зоны хутора Садовый, хутора Покровский, хутора Новоурупский и хутора Отрадно-Солдатский не предусмотрено.

Площадь территорий жилой зоны населенных пунктов составит:

- хутор Садовый – 99,11 га;

- хутор Покровский – 11,62 га;

- хутор Новоурупский – 50,45 га;

- хутор Отрадно-солдатский – 83,47 га.

Основным направлением дальнейшего развития жилищного хозяйства предусматривается:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя, переселение из ветхого и аварийного жилья;

- увеличение уровня обеспеченности жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Таблица 2– Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, в т.ч.: | тыс. м2 | 646,98 |
|  | - индивидуальный | тыс. м2 | 607,2 |
|  | - малоэтажный многоквартирный | тыс. м2 | 39,78 |
| 2 | Население | чел. | 26460 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 24,5 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 9,0 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 507,3 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 139,68 |

1.3. Экономика

Экономическая характеристика района и его финансовое положение имеет тесную зависимость от его географического расположения. Отрадненский район расположен в предгорной зоне, которая является зоной рискованного земледелия площадью 246,4 тыс. га. Высота над уровнем моря основных участков с сельскохозяйственными угодьями составляет  300 - 1000 м, а в горной и лесной части – 1500 м. Удален район от краевого центра на расстоянии 300 км, от железнодорожной магистрали на 100 км. В своих административных границах Отрадненское сельское поселение занимает площадь 22923,35 га.

Экономика Отрадненского  сельского поселения представлена  преимущественно сельским хозяйством.

Агропромышленный комплекс является основой экономики.

На территории сельского поселения расположены следующие организации, учреждения и предприятия.

В промышленной сфере:

Пищевая промышленность сельского поселения представлена мукомольно-крупяной, маслобойным, молочным, плодовоконсервным производством, производством алкогольной и безалкогольной продукции. Ведущими предприятиями этой отрасли являются:

филиал № 2 «Хлебокомбинат» Отрадненского РайПО;

ОАО «Пищевомбинат Отрадненский»;

Филиал № 3 «Коопзаготпром» Отрадненского РайПО;

ООО «Аметист»

В строительной сфере:

Строительная сфера представлена  следующими организациями:

- ООО «Сана»;

- ООО «Айсберг»

- ООО «Архитектор»

В сельскохозяйственной сфере:

Сельскохозяйственная сфера представлена:

- 6200 личных подсобных хозяйств;

- крестьянско-фермерских хозяйств;

- более 100 индивидуальных предпринимателей.

Торговля:

- Торговая сфера  представлена 260  объектами торговли;

- 19 объектами общественного питания;

- 113 предприятий бытового обслуживания.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Описание  используемых методов  и средств  получения исходной информации

В рамках договора№0618/06-2 от «06» июня 2018 г.  на выполнение работ  по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Отрадненского сельского поселения Отрадненского района, ООО "Фортуна Проект" были  применены  следующие  методы  получения  исходной  информации:

- Аналитический метод. Анализ полученной  исходной информации от администрации Отрадненского сельского поселения. В адрес администрации были направлены письма-запросы с просьбой предоставить следующую исходную информацию:

1. Генеральный план поселения.

2. Схема территориального планирования.

3. Проекты ОДД (дислокация дорожных знаков).

4. Программы транспортной	 и социальной  инфраструктуры.

5. Технические паспорта дорог ВСН 1.83.

6. Программа социально-экономического развития.

7. Аварийность (официальный запрос) в ГАИ за 2016-2018 гг.

8. Необходимость пропуска грузового транспорта в обход (альтернативный маршрут, возможность строительства объездной дороги).

9. Документация на мосты (пропускной тоннаж).

10. Уровень автомобилизации (количество единиц на 1000 человек).

11. Остановки общественного транспорта. Общественный транспорт (номера маршрутов, направление, количество, расписание). Автостанции.

12. Имеется ли специализированная стоянка для задержанных транспортных средств?

13. Перечень улиц с тротуарами и велодорожками. Перечень (протяженность тротуаров, велодорожек и их адреса).

14. Информация об инвалидах, концентрация инвалидов, средства обеспечения инвалидов (светофор со звуковым оповещением, тротуары с тактильной плиткой, пандусы).

15. Планируемые мероприятия (строительство, реконструкция, ремонт).

- Натуральное обследование.  Проведение обследования  улично-дорожной сети  Отрадненского сельского поселения включало в себя:

1. Замер геометрических параметров элементов основных автомобильных дорог.

2. Замер скорости движения, плотности  и интенсивности движения транспортных потоков.

3. Обследование территории Отрадненского сельского поселения на предмет наличия объектов дорожного сервиса, парковок.

4. Обследование существующей организации  дорожного движения  на территории Отрадненского сельского поселения.

2.1.1.Методика проведения натурного обследования интенсивности

движения и состава транспортного потока

Обследование интенсивности движения и состава транспортных потоков в ключевых транспортных узлах является одним из основных источников данных о транспортной ситуации на территории анализируемого муниципального образования. Задачей данного обследования является получение актуальной информации об интенсивности и составе транспортных потоков и о существующем состоянии сети (данных о дорожном полотне, его размерах, дорожных знаках, разрешенных направлениях движения, светофорных объектах и других элементах улично-дорожной сети), выявление наиболее загруженных участков улично-дорожной сети, определение соотношения количества автомобилей по видам транспорта, выявление пикового периода загрузки дорожной сети. Полученная информация будет являться основой для разработки программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды.

На первом этапе обследования проводится видеосъемка УДС и замеры геометрических параметров дорог. Полученная в результате натурного обследования информация размещается в базе данных для последующей камеральной обработки.

На втором этапе выполнения натурного обследования транспортных потоков необходимо определить ключевые транспортные узлы (точки замеров). Определение точек проводится на транспортных узлах, характер изменения дорожного движения на которых качественно отражает динамику транпортного потока на улично - дорожной сети в целом. В перечень обследования включаются пересечения, через которые проходят внешние и внутренние транзитные потоки, перекрестки с постоянными нагрузками, где движение очень плотное на протяжении всего дня.

Точки замеров определяются по следующим признакам:

- наличие входящего/исходящего трафика в обследуемый район;

- распределение потоков по нескольким направлениям в транспортные районы или к точкам притяжения;

- въезды/выезды из транспортных районов (микрорайонов, отдельных районов населенного пункта и т.п.);

- ожидаемое увеличение трафика около точек притяжения (торговые и бизнес-центры, учреждения культуры и досуга и т.п.);

- светофорные объекты, распределяющие транспортные потоки по нескольким направлениям;

- места с затрудненным движением (на основании анализа исходных данных).

Количество ключевых узлов зависит от размеров улично-дорожной сети и от её загруженности.

После выбора ключевых узлов необходимо разработать план замеров. В план замеров входит картограмма точек замеров, расписание установки и снятия каждой камеры по дате и времени.

Перед началом видеосъемки перекрестка проводится анализ его картографической основы и натурное обследование с целью определения возможности съемки всего пересечения одной или несколькими камерами, предварительного выбора точек и режимов съемки. Для съемок используются камеры, позволяющие записывать поток видео в HD формате, который за счет высокого разрешения дает возможность получить четкое изображение всего перекрестка, отдельных транспортных средств и маршрутов их движения, а также пешеходов.

После выполнения видеосъемки производится подсчёт транспортных потоков в ручном режиме на основании видеороликов, полученных в результате обследования, и оформляются паспорта замеров интенсивности дорожного движения.

2.1.2 Отчет о проведении натурного обследования

При проведении натурного обследования, ввиду прямоугольной системе планировки УДС, были выделены 7 ключевых точек замеров:

1 точка – перекресток автодорог ул.Красная - ул. Горького

2 точка – перекресток автодорог ул. Курганная – ул. Братская

3 точка – перекресток автодорог ул. Ленина – ул. Комарова

4 точка – перекресток автодорог ул. Октябрьская – ул. Шоссейная

5 точка – перекресток автодорог ул. Трактовая – ул. Южная

6 точка – перекресток автодорог ул. Урупская – ул. Южная

7 точка - перекресток автодорог ул.Первомайская – ул. Революционная

Замеры проводились  с 20.06.2018по 29.06.2018 в период с 7:00 – 9:00 и 17:00 – 19:00 – по 1 часу пиковой загрузки улично-дорожной сети Отрадненского сельского поселения. В таблицах с результатами замеров используется следующая классификация типов ТС и коэффициенты приведения согласно ВСН 45-68, ОН 025270-66 и СП 34.13330.2012:

ИТ – индивидуальный транспорт;

ОТ– общественный транспорт;

МГ– малый грузовой транспорт (до 3,5 т);

СГ – средний грузовой транспорт (от 3,5 до 8 т);

БГ – большой грузовой транспорт (более 8 т).

Таблица 3 - Календарь проведения исследований

| № п/п | Точка замера | Дата проведения исследования | Время проведения исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекресток автодорог ул. Красная - ул. Горького | 22.06.2018 | с 7:00 до 8:00; с 17:00 до 18:00 |
| 2 | Перекресток автодорог ул. Курганная - ул. Братская | 23.06.2018 | с 7:00 до 8:00; с 17:00 до 18:00 |
| 3 | Перекресток автодорог ул. Ленина – ул. Комарова | 25.06.2018 | с 7:00 до 8:00; с 17:00 до 18:00 |
| 4 | Перекресток автодорог ул. Октябрьская – ул. Шоссейная | 26.06.2018 | с 7:00 до 8:00; с 17:00 до 18:00 |
| 5 | Перекресток автодорог ул. Трактовая – ул. Южная | 27.06.2018 | с 7:00 до 8:00; с 17:00 до 18:00 |
| 6 | Перекресток автодорог ул. Урупская – ул. Южная | 28.06.2018 | с 7:00 до 8:00; с 17:00 до 18:00 |
| 7 | Перекресток автодорог ул.Первомайская – ул. Революционная | 29.06.2018 | с 7:00 до 8:00; с 17:00 до 18:00 |

Рис 1 - точки замера интенсивности

1. Паспорт перекрестка автодорог ул. Красная - ул. Горького

Рис. 2 - Исследуемый перекресток ул. Красная - ул. Горького с обозначенными входами

Таблица 4 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход. поток |
| 1 | 1-2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 347 | 398 |
|  | 1-4 | 259 | 13 | 21 | 5 | 0 | 298 |  |  |
| 2 | 2-1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 105 | 102 |
|  | 2-4 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 |  |  |
| 3 | 3-1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 111 | 0 |
|  | 3-2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  |
|  | 3-4 | 55 | 0 | 9 | 5 | 0 | 69 |  |  |
| 4 | 4-1 | 251 | 12 | 26 | 5 | 0 | 294 | 331 | 394 |
|  | 4-2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  |  |

2. Паспорт перекрестка автодорог ул. Курганная - ул. Братская

Рис. 3- Исследуемый перекресток ул. Курганная - ул. Братская с обозначенными входами

Таблица 5 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход. поток |
| 1 | 1-2 | 175 | 9 | 19 | 8 | 0 | 211 | 331 | 181 |
|  | 1-4 | 69 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 |  |  |
|  | 1-5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  |  |
| 2 | 2-1 | 78 | 8 | 12 | 3 | 7 | 108 | 210 | 530 |
|  | 2-4 | 40 | 0 | 14 | 4 | 6 | 64 |  |  |
|  | 2-5 | 25 | 0 | 3 | 2 | 8 | 38 |  |  |
| 3 | 3-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 189 | 0 |
|  | 3-2 | 54 | 8 | 7 | 5 | 2 | 76 |  |  |
|  | 3-4 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |  |  |
|  | 3-5 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |  |  |
| 4 | 4-1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 128 | 222 |
|  | 4-2 | 88 | 7 | 5 | 3 | 0 | 103 |  |  |
| 5 | 5-1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 157 | 119 |
|  | 5-2 | 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 |  |  |

3. Паспорт перекрестка автодорог ул.Ленина - ул. Комарова

Рис. 4- Исследуемый перекресток ул. Ленина - ул. Комарова

с обозначенными входами

Таблица 6 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход. поток |
| 1 | 1-2 | 49 | 8 | 2 | 0 | 0 | 59 | 101 | 158 |
|  | 1-3 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |  |  |
| 2 | 2-1 | 114 | 6 | 2 | 0 | 0 | 122 | 173 | 78 |
|  | 2-3 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 |  |  |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 |
| 4 | 4-1 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 126 | 0 |
|  | 4-2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  |
|  | 4-3 | 147 | 13 | 11 | 0 | 0 | 171 |  |  |

4. Паспорт  перекрестка автодорог ул. Октябрьская–ул.  Шоссейная

Рис. 5- Исследуемый перекресток ул. Октябрьская–ул. Шоссейная

с обозначенными входами

Таблица 7 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход. поток |
| 1 | 1-2 | 185 | 14 | 15 | 4 | 12 | 230 | 256 | 234 |
|  | 1-3 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 26 |  |  |
| 2 | 2-1 | 211 | 0 | 5 | 1 | 0 | 217 | 481 | 494 |
|  | 2-3 | 233 | 6 | 13 | 7 | 5 | 264 |  |  |
| 3 | 3-1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 360 | 290 |
|  | 3-2 | 311 | 13 | 14 | 5 | 0 | 343 |  |  |

5. Паспорт  перекрестка автодорог ул. Трактовая–ул. Южная

Рис. 6- Исследуемый перекресток ул. Трактовая - ул. Южная

с обозначенными входами

Таблица 8 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход. поток |
| 1 | 1-2 | 77 | 6 | 9 | 5 | 6 | 103 | 155 | 119 |
|  | 1-3 | 33 | 0 | 7 | 4 | 8 | 52 |  |  |
| 2 | 2-1 | 45 | 13 | 15 | 4 | 7 | 84 | 168 | 176 |
|  | 2-3 | 51 | 14 | 3 | 1 | 15 | 84 |  |  |
| 3 | 3-1 | 17 | 0 | 11 | 7 | 0 | 35 | 108 | 136 |
|  | 3-2 | 41 | 12 | 5 | 13 | 2 | 73 |  |  |

6. Паспорт  перекрестка автодорог ул. Урупская - ул.  Южная

Рис. 7- Исследуемый перекресток ул. Урупская - ул. Южная

с обозначенными входами

Таблица 9 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход. поток |
| 1 | 1-2 | 144 | 0 | 7 | 2 | 0 | 153 | 184 | 215 |
|  | 1-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |
|  | 1-4 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |  |  |
| 2 | 2-1 | 162 | 5 | 10 | 2 | 0 | 179 | 245 | 193 |
|  | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |
|  | 2-4 | 42 | 0 | 13 | 8 | 0 | 63 |  |  |
| 3 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 |
|  | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |
|  | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |
| 4 | 4-1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 72 | 93 |
|  | 4-2 | 26 | 0 | 5 | 6 | 0 | 37 |  |  |
|  | 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |

7. Паспорт  перекрестка автодорог ул. Первомайская - ул. Революционная

Рис. 7- Исследуемый перекресток ул. Первомайская - ул. Революционная

с обозначенными входами

Таблица 10 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик»

| Вход | Маршрут | Вид ТС | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход. поток |
| 1 | 1-2 | 241 | 25 | 10 | 2 | 3 | 281 | 313 | 268 |
|  | 1-3 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 |  |  |
| 2 | 2-1 | 203 | 27 | 7 | 3 | 3 | 243 | 557 | 412 |
|  | 2-3 | 282 | 0 | 21 | 5 | 6 | 314 |  |  |
| 3 | 3-1 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 156 | 346 |
|  | 3-2 | 121 | 0 | 5 | 3 | 2 | 131 |  |  |

Подготовка и проведение натурного обследования мест для стоянки и

остановки транспортных средств

Целью проведения натурного обследования мест для стоянки и остановки ТС является определение количества парковочных мест и выявление потребности парковочного пространства.

Подготовка к проведению натурного обследования заключается в выборе мест, времени и способа обследования.

Места для проведения обследования выбираются исходя из назначения парковки. По длительности хранения парковки подразделяются на два типа:

- для постоянного хранения ТС;

- для временного хранения ТС.

Под временным хранением понимается кратковременное (менее 12 ч) хранение на стоянках автомототранспортных средств на незакрепленных за конкретными владельцами машино-местах. Под постоянным – длительное (более 12 ч) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей, на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах.

Для обследования мест постоянного хранения ТС в Отрадненском сельском поселении выбирались парковки, находящиеся на внутридомовой территории, а также разрешенные для стоянки ТС места на дорогах общего пользования вблизи мест  проживания в районах с многоквартирной жилой застройкой. Обследование проводилось по улицам, на которых расположены объекты притяжения или многоэтажные застройки.

В зоне индивидуальной жилой застройки обследование не осуществлялось, так как нормативно установлено, что для хранения транспортных средств на данных территориях используются гаражи или придомовая территория, закрепленная за владельцами частных домов, что исключает дефицит парковочного пространства на данных территориях.

Для обследования мест временного хранения ТС выбирались парковки у следующих крупных мест притяжения:

Таблица 11

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| МБОУ СОШ № 1 | ул. Красная, 53 |
| МАОУ СОШ №9 | ул. Мира,9 |
| МБОУ СОШ № 16 | ул. Кизилова,137 |
| МБОУ СОШ №17 | ул. Урупская,68 |
| МБОУ Отрадненская средняя (сменная) общеобразовательная школа | ул. Красная, 58 |
| МБДОУ Д/с № 5 | ул. Красная, 102 |
| МБДОУ Д/с № 7 | ул. Юбилейная, 13 |
| МБДОУ Д/с № 3 | ул. Красная, 181 |
| МБДОУ Д/с № 2 | ул. Красная, 70 |
| МБДОУ Д/с № 1 | ул. Фрунзе, 59 |
| МБДОУ Д/с № 4 | ул. Восточная, 31 |
| МБДОУ Д/с № 17 | ул. Красная, 243 а |
| МАДОУ №8 | ул. Красная, 48 |
| МАДОУ №9 | ул. Овражная, 121 |
| МБУЗ "Отрадненская ЦРБ" | ул. Пионерская, 61 |
| Районная поликлиника | ул. Ленина, 11 |
| Администрация Отрадненского сельского поселения | ул. Первомайская, 8 |

Время для проведения обследования выбирается такое, когда на парковках скапливается максимальное количество припаркованных автомобилей.

Для обследования мест постоянного хранения ТС максимальное количество припаркованных автомобилей наблюдается с 19:00 до 7:00 часов, когда большинство жителей находится дома, т.е. время, когда население еще не уехало на работу, либо уже приехало с нее. В связи с тем, что в вечернее время снижается видимость объектов, предпочтительнее выбирать временной промежуток с 6:00 до 7:00 часов.

Время обследования парковок для временного хранения ТС может варьироваться в зависимости от назначения объекта притяжения (объекты торговли, объекты здравоохранения, объекты культуры, объекты спорта, объекты образования, объекты рекреационного назначения, органы власти и управления, объекты транспорта). Для обследования парковочного пространства у объектов притяжения Отрадненского сельского поселения выбирались следующие временные периоды:

-объекты здравоохранения26.06.2018-28.06.2018 г. в период с 10:00 до 12:00 часов;

- объекты общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений (пик нагрузки носит кратковременный характер, когда родители привозят своих детей)  25.06.2018-28.05.2018 г. в период с 07:30 до 8:00 часов;

- парковки в районе администрации по Первомайской  11.07. 2018г. в период с 07:00 до 12:00 часов.

Натурное обследование проводится следующим способом:

- с помощью фото/видеосъемки, когда с помощью записываются фото/видеоматериалы, а затем выгружаются на сервер для последующей камеральной обработки с занесением данных в таблицы.

2.2. Результаты анализа  организационной деятельности органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления  Отрадненского сельского поселения

по организации дорожного движения

2.2.1.  Содержание организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения

Согласно Концепции проекта Федерального закона «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (разработчик Проекта – Министерство транспорта РФ), организационная деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения должна включать в себя:

- реализацию региональной и муниципальной политики в области организации дорожного движения на территории муниципального образования;

- организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог федерального значения;

- ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципального образования;

- содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) на автомобильных дорогах;

- ведение реестра парковок общего пользования на территории муниципального образования.

2.2.1.1. Реализация региональной и муниципальной политики в области организации дорожного движения на территории Отрадненского сельского поселения

Целью государственной политики в сфере организации дорожного движения (ОДД) является достижение высоких стандартов качества жизни населения и обслуживания экономики за счет эффективного и качественного удовлетворения транспортного спроса при условии одновременной минимизации всех видов, сопутствующих социальных, экономических и экологических издержек.

Целью государственного регулирования в сфере организации дорожного движения и развития территориальных транспортных систем является создание правовых, экономических и технических условий для обеспечения надежного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

Государственная политика в сфере организации дорожного движения включает в себя следующие направления:

- совершенствование территориального и территориально- транспортного планирования;

- развитие улично-дорожных сетей;

- модернизацию общественного пассажирского транспорта;

- организацию городского парковочного пространства и парковочная политика;

- введение приоритетов в управлении движением автотранспорта;

- совершенствование инженерных средств и методов организации дорожного движения;

- оптимизацию работы грузового автомобильного транспорта;

- формирование новых стереотипов транспортного поведения населения;

- поощрение современных форм организации различных видов трудовой деятельности, сокращающих транспортный спрос населения и общественные транспортные издержки для государства.

Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области организации дорожного движения принадлежит Федеральному закону № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения», который определяет понятие «организация дорожного движения» как комплекс организационно-правовых, организационно- технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. Этот закон не регулирует всего круга вопросов, связанных с организацией дорожного движения в предложенном толковании, а ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного движения без установления целевых ориентиров этой деятельности.

Действующее законодательство, в том числе федеральные законы № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс и Земельный кодекс, не позволяют чётко распределять обязанности и ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере. Таким образом, местные власти, уполномоченные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заниматься вопросами муниципального дорожного строительства, содержанием объектов транспортной инфраструктуры, а также созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и организации его транспортного обслуживания, остаются один на один с проблемами, порождёнными перегруженностью улично-дорожных сетей. При этом, за редким исключением, они не располагают ни правовыми, ни институциональными, ни финансовыми, ни методическими, ни кадровыми ресурсами.

С учетом действующего законодательства задачи деятельности по ОДД фактически распределены между уровнями управления следующим образом:

а) федеральный уровень:

1) разработка новых правовых документов, регулирующих деятельность в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения;

2) разработка нормативных документов, методических рекомендаций и руководств по формированию и реализации планов и программ в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения, на местном уровне;

3) обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной сфере принципам государственной политики средствами экспертизы, надзора и контроля.

б) региональный уровень:

1) обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных образований, входящих в состав региона, при разработке и реализации планов и программ управления транспортным спросом и организации дорожного движения местного уровня;

2) согласование конкретных мероприятий по управлению транспортным спросом и организации дорожного движения, проводимых местными властями, в случае если эти мероприятия затрагивают дорожную сеть регионального значения.

в) местный уровень:

1) разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) в составе документов территориального планирования, на основе принципов государственной политики в данной сфере;

2) разработка и реализация программ мероприятий по управлению транспортным спросом и организации дорожного движения на основе принятых документов территориального планирования и планировки территории.

Для проведения современной политики в области ОДД используются следующие принципы:

- отношение к пропускной способности дорожных сетей как к ограниченному, но жизненно необходимому ресурсу, пользующемуся повышенным спросом. Его дефицит приводит к транспортным заторам, что эквивалентно очередям за дефицитным товаром. С дефицитом борются двумя путями – либо увеличением уровня предложения (наращивание пропускной способности УДС), либо уменьшением уровня спроса (ограничением доступа на дороги или введением платы за пользование). 	Таким образом, решение проблемы перегруженности УДС заключается в выборе методов, которые позволят регулировать транспортный спрос, влиять на его величину и структуру;

- максимально полное использование имеющейся пропускной способности муниципальных и региональных дорожных сетей.

Комплексность принимаемых решений, под которой подразумевается координация деятельности в сфере ОДД с деятельностью в сфере градостроительства, дорожного строительства, развития общественного пассажирского и грузового автотранспорта. Непрерывность планирования, мониторинга реализации планов, и их корректировки.

Как показывает мировой опыт, данные принципы могут быть реализованы следующими методами:

- совершенствованием существующих схем движения автотранспорта и методов регулирования движения на существующих дорожных сетях - реализуется с помощью традиционных средств организации дорожного движения (таких, как установка дорожных знаков, нанесение разметки на проезжую часть, светофорное регулирование, введение одностороннего движения и т.д.);

- введением прямых и косвенных ограничений на пользование УДС некоторыми типами транспортных средств (ограничения парковки в зонах с перегруженной УДС, постоянные или временные запреты на въезд, платный въезд и парковку);

- информационным обеспечением участников дорожного движения через специализированные радиоканалы, услуги сети Интернет и сотовой связи, электронные табло и т.п. (оповещение водителей о состоянии дорожной сети, оптимальном маршруте, ДТП, пробках и т.д.);

- развитием общественного пассажирского транспорта как главного, и зачастую и единственного конкурента личного легкового автомобиля (открытие новых маршрутов, строительство пересадочных узлов и пассажирских терминалов, предоставление наземному общественному пассажирскому транспорту приоритета в дорожном движении, устройство «перехватывающих парковок», прогрессивная тарифная политика, развитие новых видов внеуличного транспорта и т.п.);

- учетом транспортной составляющей при градостроительной деятельности (снижение уровня транспортного спроса средствами градостроительного планирования, обеспечение сбалансированного транспортного и социально- экономического развития территории, проектирование «самодостаточных» с точки зрения занятости населения районов, обязательная разработка ПКРТИ, КСОДД и т.п.).

2.2.1.2. Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог федерального значения

Министерство транспорта Российской Федерации определяет организацию дорожного движения как деятельность по упорядочиванию движения транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах, направленную на снижение потерь времени (задержек) при их передвижении, при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Под мониторингом дорожного движения понимается сбор, обработка и накопление данных о параметрах движения транспортных средств (скорости движения, интенсивности, уровня загрузки, интервалов движения, дислокации и состояния технических средств организации дорожного движения) на автомобильных дорогах, улицах, отдельных их участках, транспортных узлах, характерных участках улично-дорожной сети городских округов и поселений с целью контроля соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети потребностям транспортной системы.

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2004 г. № 274 «Вопросы Министерства транспорта Российской Федерации» пунктом 1 устанавливает, что Министерство транспорта Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, а также организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

В целях эффективного разграничения полномочий в области организации дорожного движения между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, разграничение компетенции должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения ответственности и полномочий государственных органов исполнительной власти в области организации дорожного движения.

Таким образом, полномочия по организации дорожного движения и мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог федерального значения, находятся у исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровня. На местном уровне участие в данной деятельности сведено к разработке и реализации ПКРТИ, КСОДД и проектов организации дорожного движения (ПОДД).

2.2.1.3. Ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципального образования

К основным параметрам дорожного движения относятся параметры дорожного движения, характеризующие среднюю скорость передвижения транспортных средств по дорогам, потерю времени (задержку) в передвижении транспортных средств или пешеходов, среднее количество транспортных средств в движении, приходящиеся на один километр полосы для движения (плотность движения).

Порядок определения основных параметров дорожного движения, порядок ведения их учета, использования учетных сведений и формирования отчетных данных в области организации дорожного движения устанавливается Правительством Российской Федерации. Учет основных параметров предназначен для организации и проведения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления работ по подготовке и реализации государственной и муниципальной политики в области организации дорожного движения.

2.2.1.4. Содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах

Министерство транспорта РФ определяет технические средства организации дорожного движения, как сооружения и устройства, являющиеся элементами обустройства дорог и предназначенные для упорядочивания движения транспортных средств и (или) пешеходов (дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и иные сооружения и устройства, необходимые для технического обеспечения организации дорожного движения).

Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, законодательством Российской Федерации по безопасности дорожного движения и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации.

Согласно Федеральному закону № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации дорожного движения, включающая работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, отнесена в Российской Федерации к дорожной деятельности.

Согласно Федеральному закону № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения.

К законодательным актам в сфере использования и обслуживания технических средств организации дорожного движения относят также следующие Государственные стандарты:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120- ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121-ст);

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому 57 регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 295-ст);

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 269-ст);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 270-ст);

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120- ст);

- ГОСТ Р 52606-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 296-ст);

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 297-ст).

2.2.1.5. Ведение реестра парковок общего пользования на территории муниципального образования

Министерство Транспорта Российской Федерации определяет:

- парковку общего пользования, как парковку (парковочное место), предназначенную для использования неограниченным кругом лиц;

- владельца парковки, как уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, во владении которого находится парковка.

Реестр парковок общего пользования представляет собой информационный ресурс, содержащий сведения о парковках общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, вне зависимости от их назначения и формы собственности.

Ведение реестра парковок общего пользования осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Контроль за соблюдением правил использования парковок общего пользования осуществляется владельцами парковок.

2.2.2. Анализ организационной деятельности органов местного самоуправления по организации дорожного движения

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» работы по организации дорожного движения отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. В то же время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом не регулируются и соответствующие цели не ставятся.

Таким образом, задачи деятельности по ОДД на территории Отрадненского сельского поселения фактически решают органы местного самоуправления муниципального образования. В Отрадненском  сельском поселении разработана и утверждена главой администрации муниципального образования «Проект организации дорожного движения».

Во исполнение Поручения Президента РФ № Пр-637 (пункт «4б») данного на заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14 марта 2016 года в г. Ярославле, согласно которому  органам местного самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 2018 года разработать КСОДД на территориях муниципальных образований, администрацией Отрадненского сельского поселения была инициирована разработка настоящего проекта. На основе утвержденного документа по итогам разработки, в целях физической реализации мероприятий КСОДД по организации дорожного движения, органы местного самоуправления Отрадненского сельского поселения могут организовывать разработку ПОДД.

С целью решения вопросов, связанных с обеспечением достаточного парковочного пространства рекомендуется организовать работу по ведению реестра парковок общего пользования на территории Отрадненского сельского поселения в соответствии с пунктом 2.2.1.5 настоящей КСОДД.

2.3. Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД

Деятельность в сфере организации дорожного движения основывается на исполнении требований следующих нормативных актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

-Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

-Федерального закона  от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании";

-Федерального закона  от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федерального закона от 8.11.2007 №159-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

-Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании";

-Указа президента Российской Федерации от 15.06.1998 №711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения";

- Постановления Правительства  Российской Федерации  от 02.09.2009 №717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов  дорожного  сервиса";

-Постановления Правительства Российской Федерации  от 28.09.2009 №767 "О классификации  автомобильных дорог в Российской Федерации";

-Постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 №860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемые в границах полос отвода";

-Приказа Минтранса России от 05.05.2012 №137 "Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства  предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам  или юридическим лицам  земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения  для размещения объектов дорожного сервиса";

-ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков;

-ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонных дорожных знаков;

-ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

-ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий;

-ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента  сцепления колеса

-ГОСТ 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

-ГОСТ 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний.

-ГОСТ 52577-2006 Методы определения параметров геометрических элементов  автомобильных дорог;

-ГОСТ 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности.

-ГОСТ 33127-2014 Дороги  автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация (с Поправкой);

-ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому  состоянию и методы проверки.

-ГОСТ 33220-2015 Дороги  автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.

-ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства  организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

-ГОСТ 52282-2004 Технические средства организации  дорожного движения. Светофоры дорожные.

-ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства  организации дорожного движения. Правила  применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

-ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

-ГОСТ Р 52398-2005  Классификация  автомобильных дорог. Основные параметры и требования;

-ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

-ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования.  -Элементы обустройства . Общие требования;
-ГОСТ Р 52721-2007 Технические средства организации  дорожного движения. Методы испытаний дорожный ограждений;

-ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы   автомобильных дорог;

-ГОСТ Р 52607-2006 Ограждения дорожные удерживающие. Боковые для автомобилей;

-ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения;

-ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений;

-СП 34.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*";

-СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

-СП 51.13330.2011 "Защита от шума".

Информационное обеспечение участников дорожного движения  проводится путем размещения информации по организации дорожного движения (расписание работы общественного транспорта, график выполнения дорожных работ,  планы по проектированию  и  строительству в сфере дорожного хозяйства) с помощью  сетей интернет  на официальном сайте  Отрадненского сельского поселения и на информационных стендах  администрации.

2.4. Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

В соответствии с передовыми тенденциями в области организации дорожного движения документацией по организации дорожного движения являются комплексные схемы организации дорожного движения и (или) проекты организации дорожного движения. Документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального планирования, документации по планировке территорий, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, поселений, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации.

Архитектурно-планировочная организация Отрадненского сельского поселения на расчетный срок генеральным планом представлена развитием селитебных, производственных, общественно-деловых и рекреационных зон, на территориях, требующих наименее емкие капиталовложения в инженерную подготовку, максимально приближенных к освоенным территориям и прочих обременений с учётом сложных инженерно-геологические условий.

В основу генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных артерий - река Уруп и река Бол. Тегинь, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Первая очередь строительства (до 2020г.), строительство на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.)  генеральным планом предлагается на северо-западной окраине станицы Отрадной. Так же предложена интенсивная реконструкция жилой застройки в центральной части населенного пункта. Генеральным планом выделена основная производственная зона, расположенная в западной части населенного пункта, которая получает территориальное развитие в западном направлении. Резервные территории под промышленную зону предусмотрены в западном и южном направлениях от станицы. Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

По главным и основным улицам предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и проектируемыми подцентрами, а также с зоной отдыха на берегу реки Уруп.

Вдоль русла реки Уруп предусматривается строительство благоустроенной зоны отдыха и строительство берегоукреплений.

В центральной части станицы, рядом с территорией существующей больницы на базе недостроенных общественных зданий проектом предлагается строительство бальнеологического комплекса, предназначенного как для обслуживания станицы Отрадной, так и населенных пунктов района.

Хутор Садовый, являясь вторым по численности населения населенным пунктом поселения, территориального развития жилой зоны не предполагает, так как нет возможности увеличения земель населенного пункта.

Хутор Покровский, хутор  Новоурупский и хутор Отрадо-Солдатский малочисленны, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом не предусматриваются территории для развития жилой застройки.

Генеральным планом данные населенные пункты рассматриваются в существующих границах.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Генеральным планом согласно схемы территориального планирования Отрадненского сельского поселения предлагается:

- создать северный и западный обход автомобильных дорог для выноса транзитного транспорта с территории станицы, в связи с тем, что автомобильные дороги регионального значения «город Армавир – станица Отрадная», «станица  Отрадная – станица Спокойная – село  Гофицкое», «станица Отрадная – граница Краснодарского края», «подъезд к аэропорту станицы Отрадная», «подъезд к хутор Садовый» и межмуниципального значения «станица Отрадная –станица  Подгорная Синюха», «станица Отрадная – хутор Трактовый» в настоящее время проходят через населенный пункт станицу Отрадную.

Существующий транспортный каркас в границах Отрадненского сельского поселения представлен:

- автомобильной дорогой общего пользования, регионального значения«город Армавир – станица Отрадная»;

- автомобильной дорогой общего пользования, регионального значения «станица  Отрадная – станица Спокойная – село  Гофицкое»;

- автомобильной дорогой общего пользования, регионального значения «станица Отрадная – граница Краснодарского края»;

- автомобильной дорогой общего пользования, регионального значения «подъезд к аэропорту станицы Отрадная»;

- автомобильной дорогой общего пользования, регионального значения «подъезд к хутору Садовый»;

- автомобильными дорогами межмуниципального значения:«станица Отрадная –станица  Подгорная Синюха», «станица Отрадная – хутор Трактовый», «станица Отрадная – станица Удобная – хутор  Ильич».

2.4.1. Анализ имеющихся документов территориального планирования

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) документами территориального планирования муниципальных образований являются:

1) генеральный план муниципального образования;

2) схемы территориального планирования (СТП).

Документы территориального планирования муниципального образования устанавливает границы муниципального образования, размещение объектов местного значения, границы населенных пунктов, границы и параметры функциональных зон (зон, для которых определены границы и функциональное назначение).

2.4.1.1. Анализ Генерального плана Отрадненского сельского поселения

Территориальное планирование - планирование устойчивого развития территорий  с целью обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Одним из мероприятий территориального планирования является функциональное зонирование. В результате градостроительного зонирования выделены следующие зоны: жилая, производственная, общественно-деловая, зона транспортной инфраструктуры, рекреационного назначения и зона охраны памятников истории и культуры.

Функциональное зонирование предусматривает упорядочивание существующего использования территории в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения условий проживания.

Размещение функциональных зон обусловлено существующей ситуацией, наличием общественных зданий, радиусов обслуживания, водоемов и существующих зеленых насаждений.

В основу организации жилой зоны проложена сложившаяся сетка улиц и проездов с существующими жилыми кварталами, а также размещение сложившегося общественного центра.

Размер приусадебных участков, выделяемых под новое строительство по решению администрации, составляет 0,03-0,4 га. Площадь стандартного земельного участка, предоставляемого администрацией, составляет 0,1 га.

Общественная зона размещена в центральной части села.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы общественно-торговые подцентры в западной и восточной частях села.

Проектом сохраняются существующие частные магазины и торговые киоски, оборудованные при жилых домах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

Станица Отрадная

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Основной общественный центр станицы формируется на базе уже существующего центра, расположенного в геометрическом центре населенного пункта вдоль основных планировочных осей улиц Красная, Ленина и Первомайская. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания.

Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для обслуживания жителей проектируемого района проектом предусматриваются общественный центр, в котором сосредоточены здания общественных организаций, торгово-бытового, культурно-оздоровительного и развлекательного назначения.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны на расчетный срок составляет 129,00га.

В х. Садовом и х. Отрадо-Солдатском проектом предусмотрена реконструкция существующего общественного центра и его дополнения зданиями обслуживания населения.

В х. Покровский и х. Новоурупский объекты обслуживания населения отсутствуют, потому предполагается строительство общественного центра населенного пункта с оптимальным набором объектов обслуживания населения.

# Производство

Производственная зона поселения состоит в основном из предприятий агропромышленного комплекса.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

Станица Отрадная

Производственная зона ст. Отрадной расположена в западной части населенного пункта. Развитие промышленности станицы намечается как за счет расширения предприятий, реконструкции существующих промышленных предприятий, так и за счет строительства новых. Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

х. Садовый

На землях населенного пункта, в южной части хутора сформировалась производственная зона, которая сохраняется проектом на расчетный срок с созданием санитарно-защитных зон от производственных предприятий.

В границах х. Покровскийпроизводственная территория отсутствует.

Площадь территории производственной зоны на расчетный срок в ст. Отрадной334,05га, х. Садовый – 2,41га.х. Новоурупский – 0,98 га,х. Отрадо-Солдатский – 0,11 га.

2.4.1.2. Анализ имеющейся документации по планировке территории

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

Документация по планировке территории необходима в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2.4.1.3. Анализ документов стратегического планирования

В целях проведения анализа документов стратегического планирования в части, касающейся муниципального образования Отрадненского сельского поселения, были рассмотрены соответствующие нормативные акты федерального, регионального и местного уровня.

Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее - стратегическое планирование) осуществляется на основании норм Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

Основным стратегическим документом, который определяет направление развития всего транспортного комплекса страны, является «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р с редакцией от 11 июня 2014 года № 1032-р).

Главная задача государства в сфере функционирования и развития транспортной системы России - создание условий для экономического роста, повышение конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество.

Цели Транспортной стратегии:

- формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;

- обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны;

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами;

- интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны;

- повышение уровня безопасности транспортной системы;

- снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р) – это национальная социально-политическая государственная концепция, целью которой является проведение комплекса мероприятий по улучшению уровня жизни граждан страны, укреплению системы обороны, развития и унификаций экономических методов производства.

Цель разработки «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Концепции) – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 74 безопасности, динамического развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы:

- основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего периода;

- стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и этапы;

- формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества;

- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике;

- цели и приоритеты внешнеэкономической политики;

- параметры пространственного развития российской экономики, цели и задачи территориального развития.

На уровне муниципального образования Отрадненского сельского поселения действуют программы:

- программа транспортной инфраструктуры на 2017-2028 годы;

-программа социальной инфраструктуры на 2017-2030 годы.

2.5. Описание  основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационной характеристики

1.5.1. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Транспортная инфраструктура сельского поселения представлена дорогами регионального значения:

- «город Армавир – станица  Отрадная»;

-  «станица  Отрадная – станица Спокойная – село Гофицкое»;

- «станица Отрадная – граница Краснодарского края»;

-  «подъезд к аэропорту станица Отрадная»;

-  «подъезд к хутору  Садовый».

Дорогами межмуниципального значения:

- «станица Отрадная – станица Удобная – хутор  Ильич»;

- «станица  Отрадная –станица Подгорная Синюха»;

-  «станица  Отрадная – хутор Трактовый».

Общая протяженность дорог регионального значения  в границах района – 106,007км.

Общая протяженность дорог межмуниципального значения  в границах района- 90,677км.

Федеральные автодороги и железные дороги на территории муниципального образования отсутствуют.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Транспортная инфраструктура Отрадненского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Отрадненского района Краснодарского края. В территорию муниципального образования входят  84 улицы и уличные дороги, используемых для транспортного сообщения населения, общая протяженность которых составляет 129,435километров.

Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Станица Отрадная, является административным центром Отрадненского района, где сконцентрированы объекты здравоохранения, образования и другие социально значимые объекты районного уровня, объекты жизнеобеспечения и торговли, ощущает всю возрастающую нагрузку на дороги местного значения общего пользования.

Таблица 12- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Отрадненского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог, индекс, значение (федеральная, республиканская, областная, местная, ведомственная) | Протяженность в границах района, км | Техническая категория | Основные виды покрытия (железобетонное, асфальтобетонное, щебень, гравий и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги местного значения |
| станица Отрадная |
| 1 | поселковая дорога улица Пионерская | 1,3 | 5 | Щебень |
| 2 | поселковая дорога улица Фрунзе | 1,2 | 4 | Асфальтобетон |
| 3 | поселковая дорога улица Фрунзе | 1,3 | 5 | Щебень |
| 4 | поселковая дорога улица Союзная | 2,6 | 5 | Щебень |
| 5 | поселковая дорога улица Красная | 1,0 | 4 | Асфальтобетон |
| 6 | поселковая дорога улица Красная | 5,2 | 5 | Щебень |
| 7 | поселковая дорога улица Комарова | 1,2 | 4 | Асфальтобетон |
| 8 | поселковая дорога улица Комарова | 1,8 | 5 | Щебень |
| 9 | поселковая дорога улица Школьная | 1,8 | 5 | Щебень |
| 10 | поселковая дорога улица Партизанская | 0,7 | 4 | Асфальтобетон |
| 11 | поселковая дорога улица Партизанская | 1,4 | 5 | Щебень |
| 12 | поселковая дорога улица Пролетарская | 1,6 | 5 | Щебень |
| 13 | поселковая дорога улица Базарная | 0,6 | 4 | Асфальтобетон |
| 14 | поселковая дорога улица Базарная | 1,0 | 5 | Щебень |
| 15 | поселковая дорога улица Горького | 0,9 | 4 | Асфальтобетон |
| 16 | поселковая дорога улица Горького | 0,6 | 5 | Щебень |
| 17 | поселковая дорога улица Восточная | 0,7 | 4 | Асфальтобетон |
| 18 | поселковая дорога улица Ленина | 1,2 | 4 | Асфальтобетон |
| 19 | поселковая дорога улица Первомайская | 1,4 | 4 | Асфальтобетон |
| 20 | поселковая дорога улица Революционная | 0,8 | 4 | Асфальтобетон |
| 21 | поселковая дорога улица Балахонова | 0,9 | 5 | Щебень |
| 22 | поселковая дорога улица К.Маркса | 1,2 | 5 | Щебень |
| 23 | поселковая дорога улица Октябрьская | 0,8 | 4 | Асфальтобетон |
| 24 | поселковая дорога переулок Урупский | 1,0 | 5 | Щебень |
| 25 | поселковая дорога улица Широкая | 0,8 | 4 | Асфальтобетон |
| 26 | поселковая дорога улица Крылова | 2,0 | 5 | Щебень |
| 27 | поселковая дорога улица Юбилейная | 1,0 | 4 | Асфальтобетон |
| 28 | поселковая дорога улица Толстого | 4,0 | 5 | Щебень |
| 29 | поселковая дорога улица Западная | 1,2 | 5 | Щебень |
| 30 | поселковая дорога улица Трудовая | 4,0 | 5 | Щебень |
| 31 | поселковая дорога улица Гоголя | 2,5 | 5 | Щебень |
| 32 | поселковая дорога улица Южная | 1,2 | 5 | Щебень |
| 33 | поселковая дорога улица Ворошилова | 1,5 | 5 | Щебень |
| 34 | поселковая дорога улица Крестьянская | 2,0 | 5 | Щебень |
| 35 | поселковая дорога улица Молодежная | 0,5 | 5 | Щебень |
| 36 | поселковая дорога улица 8 марта | 0,5 | 5 | Щебень |
| 37 | поселковая дорога улица Красноармейская | 2,5 | 5 | Щебень |
| 38 | поселковая дорога улица Энгельса | 0,5 | 5 | Щебень |
| 39 | поселковая дорога улица Овражная | 1,8 | 5 | Щебень |
| 40 | поселковая дорога улица Кирова | 1,5 | 5 | Щебень |
| 41 | поселковая дорога улица Шпилько | 0,5 | 5 | Щебень |
| 42 | поселковая дорога улица Культурная | 2,2 | 4 | Асфальтобетон |
| 43 | поселковая дорога улица Рабочая | 2,5 | 5 | Щебень |
| 44 | поселковая дорога улица Некрасова | 0,8 | 5 | Щебень |
| 45 | поселковая дорога улица Солнечная | 0,7 | 5 | Щебень |
| 46 | поселковая дорога улица Тегинская | 1,5 | 5 | Щебень |
| 47 | поселковая дорога улица Донская | 0,4 | 5 | Щебень |
| 48 | поселковая дорога улица Кизилова | 4,0 | 5 | Щебень |
| 49 | поселковая дорога улица Пушкина | 0,3 | 5 | Щебень |
| 50 | поселковая дорога улица Кубанская | 1,2 | 5 | Щебень |
| 51 | поселковая дорога улица Луговая | 2,5 | 5 | Щебень |
| 52 | поселковая дорога улица Лермонтова | 2,0 | 5 | Щебень |
| 53 | поселковая дорога улица Удовская | 0,7 | 5 | Щебень |
| 54 | поселковая дорога улица Кавказская | 1,2 | 5 | Щебень |
| 55 | поселковая дорога улица Северная | 2,0 | 5 | Щебень |
| 56 | поселковая дорога улица Лесная | 2,1 | 5 | Щебень |
| 57 | поселковая дорога улица Калинина | 0,7 | 5 | Щебень |
| 58 | поселковая дорога улица Шевченко | 1,5 | 5 | Щебень |
| 59 | поселковая дорога улица Коммунаров | 0,9 | 5 | Щебень |
| 60 | поселковая дорога улица Курортная | 0,4 | 4 | Асфальтобетон |
| 61 | поселковая дорога улица Курортная | 1,2 | 5 | Щебень |
| 62 | поселковая дорога улица Казачья | 1,2 | 5 | Щебень |
| 63 | поселковая дорога улица Кооперативная | 1,0 | 4 | Асфальтобетон |
| 64 | поселковая дорога улица Кооперативная | 1,2 | 5 | Щебень |
| 65 | поселковая дорога улица Новая | 2,1 | 5 | Щебень |
| 66 | поселковая дорога улица Луговая | 1,4 | 5 | Щебень |
| 67 | поселковая дорога улица Дзержинского | 0,4 | 5 | Щебень |
| 68 | поселковая дорога улица Первомайская | 0,387 | 4 | Асфальтобетон |
| 69 | поселковая дорога улица Урупская | 4,038 | 4 | Асфальтобетон |
| 70 | поселковая дорога улица Курганная (подъезд к хлебоприемному предприятию) | 0,610 | 4 | Асфальтобетон |
| хутор Садовый |
| 71 | поселковая дорога улица Октябрьская | 2,1 | 4 | Асфальтобетон |
| 72 | поселковая дорога улица Мира | 0,8 | 4 | Асфальтобетон |
| 73 | поселковая дорога улица Спортивная | 0,8 | 4 | Асфальтобетон |
| 74 | поселковая дорога улица Садовая | 1,8 | 4 | Асфальтобетон |
| 75 | поселковая дорога улица Школьная | 1,2 | 4 | Асфальтобетон |
| 76 | поселковая дорога улица Новая | 1,8 | 4 | Асфальтобетон |
| 77 | поселковая дорога улица Грушевая | 0,9 | 5 | Щебень |
| 78 | поселковая дорога улица Вишневая | 0,9 | 5 | Щебень |
| 79 | поселковая дорога улица Молодежная | 0,9 | 5 | Щебень |
| хутор Ново-Урупский |
| 80 | поселковая дорога улица Горная | 0,8 | 4 | Асфальтобетон |
| 81 | поселковая дорога улица Возрождения | 1,8 | 4 | Асфальтобетон |
| 82 | поселковая дорога улица Спокойная | 0,8 | 5 | Щебень |
| 83 | ст. Отрадная-х.Новоурупский | 12,0 | 5 | Щебень |
| хутор Покровский |
| 84 | поселковая дорога улица Заречная | 1,5 | 5 | Грунт |
| Итого по сельскому поселению: | 129,435 |  |  |

Улично-дорожная сеть Отрадненского сельского поселения представляет собой сложившаяся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Главными улицами в станице Отрадной являются:

- ул. Урупская;

- ул. Трактовая;

- ул. Первомайская;

- ул. Октябрьская;

- ул. Красная;

- ул. Балахонова;

- ул. Шоссейная;

- ул. Курганная;

- ул. Пролетарская (от ул. Первомайская до ул. Ленина);

- ул. Горького (от ул. Школьная до ул. Красная);

- ул. Школьная (от ул. Горького до ул. Первомайская);

- ул. Ленина (от ул. Пролетарская до ул. Школьная);

- ул. Революционная (от ул. Первомайская до ул. Комарова);

- ул. Школьная (от ул.Революционная до ул. Балахонова);

- ул. Комарова (от ул. Революционная до ул. Балахонова);

В Отрадненском сельском поселении имеются мостовые сооружения, список представлен в таблице 13.

| № п/п | Основные сооружения | Месторасположение | Длина сооружения, м | Ширина проезжей части сооружения, м | Основной вид покрытия | Техническое состояние, год обследования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мост | станица Отрадная, а\д 03Н-379 | 293,8 | 12 | бетонное | удовлетворительное |
| 2 | мост | станица Отрадная, по улице Донская | 12 | 250 | бетонное | удовлетворительное |
| 3 | мост | станица Отрадная, по улице Кольцевая | 10 | 4 | бетонное | удовлетворительное |
| 4 | мост | станица Отрадная, по улице Карла Маркса | 10 | 4 | металлический | удовлетворительное |
| 5 | мост | станица Отрадная, по улице Пролетарская | 10 | 4 | металлический | удовлетворительное |
| 6 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Карла Маркса | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 7 | пешеходный мост | станица Отрадная, по переулку Тегинский | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 8 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Балахонова | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 9 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Пролетарская | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 10 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Пролетарская | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 11 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Пролетарская | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 12 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Базарная | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 13 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Пролетарская- улице Горького | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 14 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Мира | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 15 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Трудовая | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 16 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Крестьянская | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 17 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Новая | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 18 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Калинина | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 19 | пешеходный мост | через реку Уруп из станицы Отрадной к хутору Покровский | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |
| 20 | пешеходный мост | станица Отрадная, по улице Тургенева | 15 | 1,5 | металлический | удовлетворительное |

На пересечении ул. Первомайская и ул. Октябрьская организовано круговое движение.

Так же в Отрадненском сельском поселении установлены 3 светофорных объекта:

1) ул. Первомайская в районе кругового движения.

- 1 фаза разрешает движение по ул. Первомайская в обоих направлениях,

длительность 35 секунд;

- 2 фаза пешеходная, длительность 17 секунд.

2) Пересечение улиц Курганная-Братская:

- 1 фаза разрешает движение по ул. Курганная, длительность 30 секунд;

- 2 фаза разрешает движение по ул. Братская, длительность 25 секунд.

3) Пересечение улиц Школьная-Первомайская:

- 1 фаза разрешает движение по ул. Школьная, длительность 33 секунды;

- 2 фаза разрешает движение по ул. Первомайская, длительность 25 секунд.

2.5.2. Транспортно-эксплуатационные характеристики

При оценке практической пропускной способности конкретных дорожных условиях рекомендуется использовать уравнение

Р=βРmax,

где β - итоговый коэффициент снижения пропускной способности, равный произведению частных коэффициентов;

Р mах— максимальная практическая пропускная способность, легковых авт./ч . При расчетах пропускной способности следует исходить из величины максимальной практической пропускной способности Ртах, приведенной ниже в таблице 13.

Таблица 13 - Величины максимальной практической пропускной способности Рmах

| Автомобильные дороги | Р mах, авт./ч |
| --- | --- |
| Двухполосные | 3600 в оба направления |
| Трехполосные | 4000 в оба направления |
| Четырех полосные: без разделительной полосы с разделительной полосой | 2100 по одной полосе 2200 по одной полосе |
| Шестиполосные: без разделительной полосы с разделительной полосой | 2200 по одной полосе 2300 по одной полосе |
| Автомобильные магистрали, имеющие восемь полос | 2300 по одной полосе |

Максимальная практическая пропускная способность Рmах устанавливается на эталонном участке при благоприятных погодно-климатических условиях и транспортном потоке, состоящем только из легковых автомобилей.

Снижение максимальной пропускной способности происходит в результате влияния различных факторов, отражение их влияния отражается в β - итоговом коэффициенте снижения пропускной способности.

Для определения пропускной способности автомобильных дорог в городских условиях коэффициент β определяется по формуле:

β=nf bf грfi f pf автf терfRf v

где n - количество полос движения в одном направлении;

f b — коэффициент, учитывающий ширину полосы движения;

fгр — коэффициент, учитывающий долю грузовых автомобилей в потоке;

fi— коэффициент, учитывающий продольные уклоны;

fp — коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые паркующимися транспортными средствами;

fавт — коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые автобусами;

fтер— коэффициент, учитывающий тип территории;

fR — коэффициент, учитывающий радиусы кривой в плане;

fv— коэффициент, учитывающий ограничение скорости.

Анализируя схему расположения дорог и распределения интенсивности транспортных потоков можно выделить следующую опорную транспортную сеть в Отрадненском сельском поселении:

- ул. Урупская;

- ул. Трактовая;

- ул. Первомайская;

- ул. Октябрьская;

- ул. Красная;

- ул. Балахонова;

- ул. Шоссейная;

- ул. Курганная;

- ул. Пролетарская (от ул. Первомайская до ул. Ленина);

- ул. Горького (от ул. Школьная до ул. Красная);

- ул. Школьная (от ул. Горького до ул. Первомайская);

- ул. Ленина (от ул. Пролетарская до ул. Школьная);

- ул. Революционная (от ул. Первомайская до ул. Комарова);

- ул. Школьная (от ул. Революционная до ул. Балахонова);

- ул. Комарова (от ул. Революционная до ул. Балахонова);

Характеристики дорожного движения для вышеуказанной опорной транспортной сети приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Параметры дорожного движения опорной транспортной сети Отрадненского сельского поселения

| № | Наименование улицы | Рmах | n | f b | f тер | fi | f p | f авт | f гр | FR | Fv | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Отрадная |
| 1 | ул. Урупская | 3600 | 2 | 0,93 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 2983 |
| 2 | ул. Трактовая | 3600 | 2 | 0,93 | 0,9 | 1,0 | 0,95 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 2576 |
| 3 | ул. Первомайская | 3600 | 2 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 2924 |
| 4 | ул. Октябрьская | 3600 | 2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 2125 |
| 5 | ул. Красная | 3600 | 2 | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,95 | 1907 |
| 6 | ул. Балахонова | 3600 | 2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,95 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 2493 |
| 7 | ул. Шоссейная | 3600 | 2 | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 2631 |
| 8 | ул. Курганная | 3600 | 2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,95 | 2368 |
| 9 | ул. Пролетарская (от ул. Первомайская до ул. Ленина) | 3600 | 2 | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 1,0 | 3086 |
| 10 | ул. Горького (от ул. Школьная до ул. Красная) | 3600 | 2 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 0,95 | 1811 |
| 11 | ул. Школьная (от ул. Горького до ул. Первомайская) | 3600 | 2 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1711 |
| 12 | ул. Ленина (от ул. Пролетарская до ул. Школьная) | 3600 | 2 | 0,95 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,95 | 0,9 | 1,0 | 2013 |
| 13 | ул. Революционная (от ул. Первомайская до ул. Комарова) | 3600 | 2 | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 2924 |
| 14 | ул. Школьная (от ул. Революционная до ул. Балахонова) | 3600 | 2 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 1621 |
| 15 | ул. Комарова (от ул. Революционная до ул. Балахонова) | 3600 | 2 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,85 | 0,9 | 1907 |

Рис 9

2.6. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории Отрадненского сельского поселения и описании организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются сеть улиц и дорог.

Внешние транспортно-экономические связи Отрадненского сельского поселения с другими населенными пунктами осуществляются автомобильным (индивидуальным, общественным и грузовым), железнодорожным транспортом. Воздушный и водный транспорт не используются.

В пределах поселения для перемещения население активно использует индивидуальный автомобильный и велосипедный транспорт, а так же пользуется пешими маршрутами, проходящими по обустроенным и не обустроенным дорожкам.

Общественный транспорт

На территории Отрадненского сельского поселения по адресу ул. Широкая, 6 расположена автостанция.  С данной автостанции ходят маршруты в г. Армавир, г. Краснодар, г. Лабинск, г. Невинномысск, г. Новочеркасск, г. Туапсе, г. Геленджик,  г. Ставрополь, г. Пятигорск.

Так же в ст. Отрадная и х. Садовый ходят внутрипоселковые маршруты.

Основные характеристики по маршрутам общественного транспорта Отрадненского сельского поселения показаны в таблице 15.

Таблица 15

| Номер маршрута | Маршрут следования | Вместимость | Коэффициент наполняемости подвижного состава | Суточные пассажиропотоки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | ЦРБ-хутор Садовый | 17 | 50 | 200 |
| № 2 | рынок-ЦРБ-учебный комбинат | 17 | 50 | 220 |
| № 3 | хутор Садовый-учебный комбинат | 17 | 50 | 190 |
| № 4 | учебный комбинат-хутор Садовый | 17 | 50 | 180 |
| № 5 | ЦРБ-улица Трактовая-механизированный комбинат | 17 | 50 | 200 |
| № 6 | ЦРБ-мельница-хутор Садовый | 17 | 50 | 200 |
| № 7 | Учебный комбинат-ЦРБ-аэропорт | 17 | 50 | 220 |
| № 8 | ЦРБ - улица Толстого | 17 | 50 | 170 |
| № 9 | ЦРБ - хутор Садовый | 17 | 50 | 190 |
| № 10 | Улица Казачья, улица Луговая -ЦРБ- улица Красная - УКК | 17 | 50 | 170 |
| № 12 | Кирпичный завод-улица Южная-Мехкомбинат-улица Казачья | 17 | 50 | 200 |
| № 13 | Учебный комбинат—ЦРБ-Рынок | 17 | 50 | 220 |
| № 14 | ЦРБ-райгаз-улица Южная | 17 | 50 | 190 |
| № 16 | улица Кизилова-ЦРБ-улица Карла Маркса | 17 | 50 | 180 |
| № 33 | хутор Садовый–ЦРБ-школа №9-АЗС «Степная-ЮГ» | 17 | 50 | 200 |

Рис 10

рис 11

Велосипедный транспорт

Перемещение жителей Отрадненского сельского поселения на велосипедном транспорте происходит по дорогам общего пользования, пешеходным дорожкам, тротуарам и  тропинкам. Специально оборудованных веломаршрутов с велодорожками, велополасами, велопарковками и велостоянками на территории муниципального образования нет. Отсутствие велоинфраструктуры вызывает сложности в использовании данного вида транспорта, что приводит к его неэффективному использованию.

Пешеходный ход

На территории Отрадненского сельского поселения имеются тротуары. Перечень тротуаров отображен в таблице 16.

Таблица 16

| Тротуары | Площадь (м2 ) | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- |
| ст. Отрадная |
| Ул. Ленина (от улицы Партизанской до улицы Партизанской) | 1800 | 1200 |
| Ул. Школьная | 3975 | 2650 |
| Ул. Красная | 5700 | 3800 |
| Ул. Урупская | 3907 | 2605 |
| Ул. Первомайская | 4297 | 2865 |
| Ул. Балахонова | 6300 | 4200 |
| Ул. Революционная | 3150 | 2100 |
| Ул. Союзная | 5850 | 3900 |
| Ул. Ленина | 1650 | 1100 |
| Ул. Комарова | 2850 | 1900 |
| Ул. Базарная | 1102 | 735 |
| Ул. Трактовая | 105 | 70 |
| Ул. Южная | 360 | 240 |
| Пер. Урупский | 150 | 100 |
| Ул.Трудовая | 1275 | 850 |
| Ул.Овражная | 690 | 460 |
| Ул.Культурная | 1050 | 700 |
| Ул.Октябрьская | 5100 | 3400 |
| Ул.Широкая | 1500 | 1000 |
| Ул.Пионерская | 450 | 300 |
| Ул.Фрунзе | 1545 | 1030 |
| Ул.Партизанская | 480 | 320 |
| Ул.Юбилейная | 1200 | 800 |
| Ул.Мира | 345 | 230 |
| х.Садовый |
| Ул. Новая | 1005 | 670 |
| Ул. Октябрьская | 2070 | 1380 |

2.7. Анализ параметров дорожного движения, а так же параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

2.7.1. Параметры движения

Основным параметром, характеризующим дорожное движение является интенсивность движения данный параметр был получен по вышеуказанной методике в п.п. 2.1.1.

Интенсивность движения N: Количество транспортных средств, проходящие в единицу времени через определенное сечение дороги.

Анализируя данные таблиц интенсивности движения транспортных средств, получаем усредненный состав движения потоков транспортных средств в Отрадненском сельском поселении.

Таблица 17 - Состав движения потоков транспортных средств

| Вид транспортного средства | Доля в транспортном потоке, % |
| --- | --- |
| Индивидуальный | 85,4 |
| Общественный (автобусный) | 4,06 |
| Малый грузовой | 6,53 |
| Средний грузовой | 2,34 |
| Большой грузовой | 1,67 |

Состав движения: Качественный показатель транспортного потока, характеризующий наличие в нем различных типов транспортных средств.

В Отрадненском сельском поселении  действует ограничение максимальной скорости движения до 20 км/ч на пешеходных переходах, находящихся вблизи  учебных заведений (школа №16, №1, №9, №17, №57, №59) и Детских садов ( №37, №17, №2, №3, №4, №5, №7, №8, №9). По улицам муниципального образования  разрешено движение со скоростью не более 60 км/ч.

Плотность движения

Плотность движения q: Число автомобилей на 1 км дороги.

Плотность движения связана с основными характеристиками движения потока автомобилей формулой:

N = Vq,                                                               (3)

где N- интенсивность движения, авт./ч;

V - скорость, км/ч;

q - плотность потока, авт./км.

Коэффициент загрузки дороги движением z определяется отношением фактической интенсивности движения к практической пропускной способности участка дороги

z = N/P,                                                                  (4)

где N- интенсивность движения, авт./ч;

Р - практическая пропускная способность участка дороги, авт./ч.

Таблица 18- Исходные данные для расчета загрузки

| № | Наименование улицы | Р | N | z | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Отрадная |
| 1 | ул. Урупская | 2983 | 165 | 0,05 | 3,3 |
| 2 | ул. Трактовая | 2576 | 175 | 0,07 | 3,5 |
| 3 | ул. Первомайская | 2924 | 230 | 0,08 | 4,6 |
| 4 | ул. Октябрьская | 2125 | 140 | 0,06 | 2,8 |
| 5 | ул. Красная | 1907 | 140 | 0,07 | 2,8 |
| 6 | ул. Балахонова | 2493 | 145 | 0,06 | 2,9 |
| 7 | ул. Шоссейная | 2631 | 185 | 0,07 | 3,7 |
| 8 | ул. Курганная | 2368 | 160 | 0,06 | 3,2 |
| 9 | ул. Пролетарская (от ул. Первомайская до ул. Ленина) | 3086 | 330 | 0,11 | 6,6 |
| 10 | ул. Горького (от ул. Школьная до ул. Красная) | 1811 | 125 | 0,07 | 2,5 |
| 11 | ул. Школьная (от ул. Горького до ул. Первомайская) | 1711 | 132 | 0,07 | 2,65 |
| 12 | ул. Ленина (от ул. Пролетарская до ул. Школьная) | 2013 | 122 | 0,06 | 2,45 |
| 13 | ул. Революционная (от ул. Первомайская до ул. Комарова) | 2924 | 160 | 0,05 | 3,2 |
| 14 | ул. Школьная (от ул. Революционная до ул. Балахонова) | 1621 | 135 | 0,08 | 2,7 |
| 15 | ул. Комарова (от ул. Революционная до ул. Балахонова) | 1907 | 145 | 0,07 | 2,9 |

При коэффициенте загрузки z - уровень обслуживания движения соответствует категории А. Для категории А характерно движение автомобилей в свободных условиях, без взаимодействия. При этом наблюдается низкая эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы. Экономическая эффективность дороги низкая.

При коэффициенте загрузки  – уровень обслуживания движения соответствует категории В. Для категории В характерно движение автомобилей группами при совершении большого количества обгонов. Эмоциональная нагрузка водителей нормальная. Удобство работы –мало удобно. Эмоциональная эффективность работы – малоэффективная.

2.7.2. Параметры движения маршрутного транспорта

Пригородный маршрутный транспорт по территории Отрадненского сельского поселения передвигается в общем потоке транспортных средств, согласно расписанию по установленным маршрутам без задержек.

2.7.3. Параметры размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

В ходе проведения работ собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах. Информация о существующих парковочных мощностях была получена на основании натурных обследований.

На первом этапе данного проекта собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах. Анализ полученной информации позволил оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть

Анализ полученной информации позволит оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть.

В соответствии с нормами СП 42.13330.2011, обеспеченность местами для постоянного хранения легкового индивидуального автотранспорта должна быть 350 машино-мест на 1000 жителей.

Следовательно, необходимое количество мест для постоянного хранения автомобилей составит 8540 машино-мест.

Парковочные места вдоль улично-дорожной сети, оборудованные в соответствии с действующими нормативами присутствуют, но не везде. Можно выделить лишь несколько парковочных зон оборудованных в заездных карманах, данного количества почти достаточно при учете существующей нагрузке на УДС СП.  У объектов притяжения наблюдается отдельные парковочные площадки, которые позволяют удовлетворить существующие потребности жителей сельского поселения.

Парковки, организованные не в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП порождают дополнительную нагрузку на дорожную сеть и приводят к возникновению заторов. Поэтому оптимизация парковочного пространства позволит не только более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

По результатам натурных обследований выявлено достаточное количество машино-мест в дворовых территориях многоквартирных жилых домов Отрадненского сельского поселения. 70 % данного парковочного пространства организованно должным образом и не носит хаотичный характер. Требуется приведение к нормативному состоянию каждого машино-места, размещенного на дворовых территориях с целью создания удобного проезда или автомобильной стоянки.

В Отрадненском сельском поселении большая часть территории занята частной жилой застройкой малоэтажного типа. На придомовой территории расположено по 1-2 машино-места, выявлено, что общее количество парковочных машино мест на территории частных домовладений.

Выявлена высокая обеспеченность местами для стоянки и остановки транспортных средств. Дефицит парковочного пространства отсутствует.

Самостоятельное устройство парковок может повлечь за собой затруднение выезда с дворовой территории, нарушение правил парковки, нерегламентированное использование участков может стать причиной нарушения границ линий отвода различных видов коммуникаций (газопроводы, водопроводы, линии электропередач и т.д.), автомобили, припаркованные на самостоятельно устроенных парковках, могут мешать движению пешеходов и велосипедистов. Парковка на газонах влечет за собой распространение грязи по улично-дорожной сети города, что негативно складывается на здоровье жителей, также необустроенные парковки могут располагаться вблизи детских площадок, что негативно сказывается на безопасности детей, так и самих автомобилей.

В целом по результатам анализа парковочного пространства на территории Отрадненского сельского поселения, можно сделать вывод о том, что в общем дефицит парковочных мест, оборудованных в соответствии с действующими нормативами, отмечается у объектов притяжения (здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинов и промышленных объектов) и вдоль улично-дорожной сети.

При организации парковочного пространства следует учитывать следующие факторы:

- для сокращения заторов на дорогах и повышения качества пространства чрезвычайно важно сокращать уровень ежедневного автомобилепользования;

- платная парковка не будет пользоваться спросом (в том числе многоуровневые паркинги).

В результате исследования парковочного пространства Отрадненского сельского поселения и анализа исходных данных были выявлены следующие недостатки:

- недостаток парковок у мест массового скопления людей;

- хаотичная парковка индивидуальных автомобилей, как в центре сельсовета, так и в спальных районах;

- слабый контроль существующего парковочного пространства;

Предлагаемые пути решения выявленных проблем:

- увеличение числа парковочных мест во дворах;

- усиление борьбы с незаконной парковкой на газонах и тротуарах во дворах;

- установка пешеходных столбиков для защиты дворовых тротуаров от парковки;

- задействование различных органов власти для тотального пресечения нарушений правил парковки на тротуарах и газонах во дворах;

- борьба с самозахватами парковочных мест во дворах;

Ниже перечислены предлагаемые пути решения проблем в парковочной системе Отрадненского сельского поселения.

Инвентаризация парковочной сети и приведение её к текущим реалиям:

- создание парковочной карты (обозначение мест запрета парковок на УДС);

- установка запретов парковки перед/после перекрёстков для увеличения пропускной способности перекрёстков;

- избавление от лишних запретов парковки, а также от самозахватов УДС;

- использование жёлтой разметки для обозначения наиболее важных мест запрета стоянки и остановки;

- искоренение любой парковки на тротуаре, остановках ОТ и перед пешеходными переходами посредством частых рейдов ГИБДД.

2.8. Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков

Грузовой транспорт представлен автомобильным транспортом.

Доставка грузов к объектам в Отрадненском сельском поселении осуществляется автомобильным транспортом по дорогам общего пользования без задержек в движении на территории СП. Подъездные дороги к поселению имеют III и IV категорию, это обеспечивает приведенную пропускную способность до 2000 и более автомобилей в сутки.

2.9. Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения.При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить приоритетную категорию участников дорожного движения.

Дорожная сеть Отрадненского сельского поселения преимущественно выполнена по прямоугольной системе планировки. Для данного вида характерно удобство для застройки территории при рассредотачивании движения по всей сети улиц, с затруднением выделения магистралей и проблемами в сообщении по диагональным направлениям.

Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений движения транспорта, его относительная компактность создают удовлетворительные условия дорожного движения для индивидуального транспорта. Однако существует ряд факторов, которые снижают безопасность дорожного движения:

- Автомобильные дороги  по ул. Октябрьская, ул. Урупская, ул. Красная и ул. Трактовая имеют достаточную длину для набора высоких скоростей движения на всей ее протяженности, что, при условии отсутствия средств предупреждения данного явления вызывает систематическое нарушение установленного скоростного режима, провоцируя при этом ДТП.

Необходимо отметить, что скорость удара в значительной степени определяет последствия ДТП. В результате исследований, описанных во «Всемирном докладе о предупреждении дорожно-транспортного травматизма», опубликованного Всемирной организацией здравоохранения в 2004 г., была выявлена зависимость вероятности летального исхода ДТП при участии автомобиля и пешехода от  скорости движения автомобиля. При столкновении на скорости 40 км/ч погибают до 20% пешеходов, в то время как при столкновении на скорости 60 км/ч этот процент вырастает уже до 85 %.

На территории Отрадненского СП размещены 3 работающих светофорных объекта. Данные светофорные объекты располагаются  на:

- ул. Первомайская;

- Пересечение улиц Курганная и Братская;

- Пересечение улиц Первомайская и Школьная;

1. ул. Первомайская в районе кругового движения.

- 1 фаза разрешает движение по ул. Первомайская в обоих направлениях,

длительность 35 секунд;

- 2 фаза пешеходная, длительность 17 секунд.

2. Пересечение улицКурганная-Братская.

- 1 фаза разрешает движение по ул. Курганная, длительность 30 секунд;

- 2 фаза разрешает движение по ул. Братская, длительность 25 секунд.

3. Пересечение улиц Школьная-Первомайская.

- 1 фаза разрешает движение по ул. Школьная, длительность 33 секунды;

- 2 фаза разрешает движение по ул. Первомайская, длительность 25 секунд.

Анализ интенсивности транспортных потоков, выполненный на основании данных, полученных из натурного обследования, не выявил необходимости введения светофорного регулирования на улицах сельского поселения в виду отсутствия заторов, вызванных задержками в движении транспорта на улицах.

Основные велосипедные потоки двигаются по наиболее оживленным улицам - улице Урупская, Трактовая, Первомайская, Октябрьская и улице Шоссейная, как по проезжей части, так и по тротуарам. Одновременное движение велосипедистов и автомобильного  транспорта с высокой интенсивностью и скоростью повышает риск возникновения ДТП. Движение велосипедистов по тротуарам и пешеходным дорожкам с высокой интенсивностью пешеходных потоков также увеличивает риск возникновения ДТП с участием пешехода и велосипедиста. В российской практике к настоящему времени отмечено множество случаев подобных столкновений.

Поэтому в целях повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо создание велосипедной инфраструктуры: составление схемы основных велосипедных маршрутов, строительство велодорожек, выделение велополос, организация велопарковок и т.д.

2.10. Данные об эксплуатационном состоянии  технических средств ОДД

Анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД опорной сети Отрадненского сельского поселения был произведен на основании натурных обследований.

По полученным данным, 10% дорожных знаков находятся в неудовлетворительном состоянии, и 30% дорожной разметки требует обновления.

На опорной сети Отрадненского сельского поселения установлены светофорные объекты и искусственные дорожные неровности.

Искусственные дорожные неровности монолитной конструкции установлены в непосредственной близости от дошкольных и школьных учреждений на:

- улице  Ленина;

- улице  Красная;

- улице Урупская;

- улице Школьная;

- улице Юбилейная;

- улице Октябрьская;

- улице Горького;

- улице Первомайская;

- улице Школьная в х.Садовый.

Таким образом, большая часть применяемых ТСОДД на УДС Отрадненского сельского поселения находится в нормативном состоянии.

рис 13

рис 14

2.11. Оценка  эффективности  используемых методов ОДД

Анализ эффективности используемых методов ОДД позволит оценить существующую организацию дорожного движения, выявить основные проблемы и в дальнейшем использовать данную информацию при разработке мероприятий, повышающих эффективность используемых методов.

Организация дорожного движения в Отрадненском сельском поселении осуществляется с помощью следующих основных методов:

- ограничение скоростного режима;

- запрет стоянки и остановки транспортных средств;

- светофорное регулирование.

Ограничение скоростного режима способствует повышению уровня безопасности дорожного движения, но наряду с этим повышает время совершения транспортных корреспонденций, снижая транспортную доступность территории муниципального образования.

Данный метод может осуществляться при помощи следующих технических средств ОДД: дорожными знаками, средствами фото/видеофиксации нарушений, искусственными дорожными неровностями.

Дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» установлены перед искусственными дорожными неровностями.

Средства фото/видеофиксации нарушений на территории муниципального образования не используются.

Анализ статистики аварийности за 2015-2017 год и первый квартал 2018 года показал, отсутствие смертельных случаев в ДТП с участием пешеходов, что позволяет сделать вывод об эффективности применения данного метода организации дорожного движения.

В целом можно сделать вывод о том, что метод ограничения скоростного режима соблюдается в большей степени только в центре ст. Отрадной. Для повышения эффективности данного метода по другим улицам необходимо проведение дополнительных мероприятий.

2.11.1. Одностороннее движение

Одностороннее движение применяется для повышения пропускной способности, а также для исключения конфликта встречных транспортных потоков при недостаточной ширине проезжей части. Наряду с описанными преимуществами, режим одностороннего движения обладает рядом недостатков, прежде всего вынуждает участников дорожного движения совершать перепробеги, иногда весьма существенные. Это особенно актуально для жителей, проживающих на этих улицах, поскольку им приходится совершать перепробеги ежедневно. При слабом контроле соблюдения этого режима со стороны органов ГИБДД, именно жители района в первую очередь становятся нарушителями.

Одностороннее движение. Запрет движения или въезда

Запрет движения может вводиться на улицах с узкой проезжей частью, где движение ТС возможно только в одном направлении, а также обозначать зону, не предназначенную для движения транспортных средств. Однако существуют проблемы контроля за соблюдением данного режима в связи с рядом случаев, на которые требования знака не распространяются.

Запрет въезда применяется для предотвращения движения во встречном направлении на дороге с односторонним движением, а также может быть установлен при въезде на обособленную территорию.

Одностороннее движение как метод организации движения на территории Отрадненского сельского поселения осуществляется на:

- ул. Комарова от ул. Горького до ул. Первомайская;

- ул. Комарова от ул. Революционная до ул. Балахонова;

- ул. Школьная от ул. Балахонова до ул. Первомайская;

- ул. Красная от ул. Ленина до ул. Горького;

- ул. Ленина от ул. Партизанская до ул. Школьная;

- ул. Пролетарская от ул. Первомайская до ул. Ленина;

- ул. Партизанская от ул. Горького до ул. Партизанская;

- ул. Первомайская от ул. Курганная до ул. Октябрьская;

- ул. Братская от ул. Октябрьская до ул. Курганная.

рис 15

2.11.2. Запрет стоянки и остановки транспортных средств

Метод запрета стоянки и остановки транспортных средств применяется при недостаточной ширине проезжей части дороги, а также при высокой интенсивности движения ТС. Введение данного метода позволяет повысить пропускную способность автомобильной дороги и безопасность дорожного движения. При введении данного метода следует учитывать альтернативную возможность совершения парковки на близлежащей территории, а при недостаточных размерах территории или высоком спросе на парковочные места (центр села) проводить мероприятия по организации платных парковок.

Остановка ТС запрещена на ул. Первомайская (в районе светофора), ул. Широкая (в районе автостанции), ул. Первомайская (от ул. Школьная до ул. Комарова по обеим сторонам), ул. Комарова (30 метров от ул. Революционная по правой стороне ),  ул. Красная (от ул. Ленина до Д\С №5), ул. Первомайская (по обеим сторонам в районе больницы), ул. Пролетарская (от ул. Первомайская до ул. Партизанская),  и ул. Ленина (от ул. Комарова до ул. Пионерская в период с 23:00 до 6:00). Установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» и знаки дополнительной информации (таблички) 8.2.1 и 8.2.2 и 8.2.3 «Зона действия», необходимость введения этих знаков объясняется наличием крупного места притяжения, где остановка необходима для высадки посетителей.

Стоянка ТС запрещена на ул. Красная (в районе Прокуратуры и Мирового суда) и ул. Октябрьская  (от ул. Первомайская 30 метров).

Требования знаков запрещающих стоянку ТС не соблюдаются жителями и гостями СП, что значительно сужает проезжую часть и провоцирует выезд ТС на  полосу встречного движения при совершении объезда припаркованных автомобилей. Совершение данных правонарушений может быть связано с недостаточным контролем органов ГИБДД и редкой или отсутствующей работой эвакуатора.

рис 16

2.11.3. Светофорное регулирование

Метод светофорного регулирования позволяет разделять транспортные потоки во времени, что снижает аварийность, но вместе с тем снижает пропускную способность пересечения.

На территории Отрадненского сельского поселения размещены 3 работающих светофорных объекта. Данные светофорные объекты располагаются  на:

- ул. Первомайская;

- Пересечение улиц Курганная и Братская;

- Пересечение улиц Первомайская и Школьная.

1. ул. Первомайская в районе кругового движения.

- 1 фаза разрешает движение по ул. Первомайская в обоих направлениях,

длительность 35 секунд;

- 2 фаза пешеходная, длительность 17 секунд.

2. Пересечение улиц  Курганная-Братская.

- 1 фаза разрешает движение по ул. Курганная, длительность 30 секунд;

- 2 фаза разрешает движение по ул. Братская, длительность 25 секунд.

3. Пересечение улиц Школьная-Первомайская.

- 1 фаза разрешает движение по ул. Школьная, длительность 33 секунды;

- 2 фаза разрешает движение по ул. Первомайская, длительность 25 секунд.

Светофорное регулирование организованно эффективно за исключением ул. Курганная и ул. Братская. Таким образом, связанное с использование светофорного объекта снижение пропускной способности улицы не оказывает существенного влияния на движение транспортных потоков, при этом достигается повышением безопасности дорожного движения на данных пересечениях.

рис 17

2.11.4. Организация движения грузового транспорта

Грузовой транспорт, осуществляющий свое движение по улично-дорожной сети муниципального образования, является одним из основных источников негативных факторов, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, увеличение дорожно-транспортных происшествий и заторов. С целью снижения негативных факторов необходима эффективная организация движения грузового транспорта.

В Отрадненском сельском поселении введен запрет движения грузового транспорта на въездах в основную селитебную зону. Движение запрещено на участках улиц:

- ул. Октябрьская;

- ул. Ленина;

- ул. Школьная;

- ул. Революционная.

Оптимальная схема движения грузового транспорта предполагает максимальный вывод грузового транспорта за пределы поселения. Существующая схема не удовлетворяет требованиям.

Рис 18

2.11.5. Организация пешеходного и велосипедного движения

Эффективная организация пешеходного движения и развитие пешеходной инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и обеспечивает безопасность пешеходов. Это, в свою очередь, позволяет добиваться снижения автомобилепользования и связанных с ним негативных эффектов.

Пешеходное движение в Отрадненском сельском поселении происходит по дорожкам и тротуарам, а также по 70 пешеходным переходам( рис.10).

Большая часть из имеющихся тротуаров и пешеходных дорожек не соответствует градостроительным нормам.

Отсутствие тротуаров у автомобильных дорог создает неудобства для жителей поселения, а также повышает вероятность возникновения ДТП с участием пешеходов.

Расстояние между пешеходными переходами в центральной части сельсовета находится в пределах нормативной и составляет 110 – 400 м.

Велосипедное движение является наиболее эффективными и перспективным видом транспорта в виду его малозатратности, полезности для здоровья, отсутствия вредного влияния на окружающую среду.

Организация велосипедных маршрутов создает безопасную среду для велосипедных передвижений, что в свою очередь делает муниципальное образование более удобным и комфортным для жителей.

Для оптимальной организации велотранспортной инфраструктуры необходимо устройство: велополос или велодорожек, велопарковок, технических средств, повышающих удобство движения велосипедистов.

Велотранспортная инфраструктура на территории Отрадненского сельского поселения отсутствует. Результаты опроса населения сельского поселения показали, что у значительной части имеется велосипедный транспорт и они активно им пользуются.

Организация велосипедного движения в муниципальном образовании находится на относительно низком уровне. Существует потребность в развитии велотранспортной и совершенствовании пешеходной инфраструктуры.

Рис 19

Рис 20

2.12. Результаты исследования причин и условий возникновения  дорожно-транспортных происшествий

2.12.1. Анализ исходных данных по аварийности

В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была использована информация, предоставленная управлением ГУ МВД России по Краснодарскому краю (отдел МВД России по Отрадненскому району).

В период с 01.01.2016 г. по 22.08.2018г. в Отрадненском сельском поселении зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранено 47 человек, погибло 4 человека.

Таблица 19

| № п/п | Место ДТП | Ранено | Погибло |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Красная №324 | 1 | 0 |
| 2 | ул. Октябрьская №13 | 1 | 0 |
| 3 | перекресток ул. Первомайская - ул. Революционная | 1 | 0 |
| 4 | ул. Красная №158 | 2 | 0 |
| 5 | перекресток ул. Первомайская - ул. Революционная | 1 | 0 |
| 6 | перекресток ул. Октябрьская - ул. Кизилова | 1 | 0 |
| 7 | ул. Урупская №9А | 1 | 0 |
| 8 | ул. Трактовая №11 | 1 | 0 |
| 9 | перекресток ул. Первомайская - ул. Октябрьская | 1 | 0 |
| 10 | перекресток ул. Урупская - ул. Южная | 2 | 1 |
| 11 | Ул. Базарная №115 | 1 | 0 |
| 12 | Ул. Овражная, 87Г | 1 | 0 |
| 13 | перекресток ул. Школьная - ул. Революционная | 2 | 0 |
| 14 | Ул. Курганная №50 | 1 | 0 |
| 15 | перекресток ул. Южная - ул. Урупская | 1 | 0 |
| 16 | Ул. Октябрьская, 70 | 1 | 0 |
| 17 | Ул. Первомайская №71 | 1 | 0 |
| 18 | Ул. Октябрьская № 99 | 1 | 0 |
| 19 | Ул. Трактовая №19 | 1 | 0 |
| 20 | Ул. Первомайская №79 А | 2 | 0 |
| 21 | Ул. 3 Трактовый проезд №12 | 1 | 0 |
| 22 | Ул. Кооперативная №6 | 1 | 0 |
| 23 | Перекресток ул. Комарова-ул. Ленина | 1 | 0 |
| 24 | Ул. Урупская №9 | 3 | 0 |
| 25 | Ул. Октябрьская №218 | 1 | 0 |
| 26 | Ул. Фрунзе №59 | 1 | 0 |
| 27 | Ул. Курганная №16Б | 1 | 0 |
| 28 | Ул. Фрунзе №136 А | 1 | 0 |
| 29 | Перекресток ул. Трактовая - ул. 4 Трактовый проезд | 1 | 0 |
| 30 | Ул. Первомайская №61 Г | 1 | 0 |
| 31 | Ул. Базарная №103 | 1 | 0 |
| 32 | Ул. Октябрьская №12 | 0 | 1 |
| 33 | Ул. Первомайская №71А | 2 | 0 |
| 34 | Ул. Трактовая №45 | 1 | 0 |
| 35 | Ул. Братская №90 | 1 | 0 |
| 36 | Ул. Южная №67 | 0 | 1 |
| 37 | Ул. Октябрьская №187 | 1 | 0 |
| 38 | Перекресток ул. Братская- ул. Курганная | 1 | 0 |
| 39 | Перекресток ул. Школьная -ул. Горького | 0 | 1 |
| 40 | Ул. Трактовая №2 | 5 | 0 |
|  | Итого: | 47 | 4 |

### Причинами ДТП стали: не соблюдение установленного скоростного режима и не соблюдение очередности проезда.

Социальный риск составил 0,002 случаев на 100 тыс. населения. Анализ данных даёт возможность сделать заключение о низком уровне аварийности на дорогах Отрадненского сельского поселения.

2.12.2. Анализ аварийно-опасных участков

На основании данных о ДТП и опроса жителей были выявлены следующие аварийно-опасные участки:

- пересечение ул.Братская и ул.Курганная;

- пересечение ул. Комарова с ул.Ленина;

- пересечение ул.Горького с ул. Школьная;

### Анализ статистики аварийности показал ее невысокий уровень на УДС Отрадненского сельского поселения. В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за массового пренебрежения требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения.

В целях повышения безопасности дорожного движения на УДС Отрадненского сельского поселения необходимы мероприятия по изменению организации дорожного движения, особенно на улицах, входящих в опорную сеть поселения, на которых регистрируется большая часть ДТП.

2.13. Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

Для количественного определения общественного мнения проводятся опросы общественного мнения.

При подготовке и проведении опроса общественного мнения не обходимо придерживаться следующих основных требований:

1) Постановка цели исследования. Должно быть четко сформулировано, какие сведения предполагается получить, как использовать и на что направить обобщенные итоги.

2)Разработка инструмента (анкеты). Вопросы должны формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных толкований. После набора возможных вариантов ответов «подсказок» обозначается место для других вариантов, не предусмотренных анкетой.

3) Подготовка выборки (число и состав опрашиваемых).

При проведении социологического исследования в рамках разработки КСОДД целесообразно использование случайной или стратифицированной выборки.

При проведении исследований в Отрадненском сельском поселении, районе по проблемам, касающимся всех социальных слоев оптимальное количество опрашиваемых должно составлять 1-1,5% от общей численности населения. Для получения наиболее объективной информации в число опрашиваемых должны быть включены все категории населения - по национальности, возрасту, (социальному положению, образованию и т.д.).

4) Проведение опроса общественного мнения и мнения водителей ТС методом интервьюирования с анкетированием. Как правило, его проводят анонимно, что повышает достоверность информации.

Целью проведения исследования в рамках КСОДД является выяснение качественных и количественных параметров транспортного поведения населения исследуемого муниципального образования. Задачами выступают сбор и анализ данных, характеризующих перемещения и подвижность граждан, мнение населения относительно функционирования транспортной системы муниципального образования.

При разработке КСОДД характер поставленной цели обуславливает выбор аналитического вида социального исследования общественного мнения и мнения водителей ТС.

В целях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора первичной информации целесообразно применять социологический опрос. Этот подход незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа людей. Выбор вида социологического опроса – интервьюирования или анкетирования – зависит от конкретных требований, предъявляемых к проводимому исследованию.

При проведении исследования в рамках разработки КСОДД изучается сразу несколько слоёв населения, причём мнения и особенности поведения части их представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому предпочтение отдаётся выборочному исследованию.

2.13.1. Отчёт о проведении натурного обследования общественного

мнения и мнения водителей ТС

В качестве метода социологического опроса было выбрано интервьюирование с одновременным анкетированием, которое предполагает  личное общение с опрашиваемым, когда исследователь, являющийся интервьюером, сам задает вопросы и фиксирует ответы в анкете. Несмотря на дополнительные затраты времени и средств, при помощи данного подхода повышается надежность собираемых данных за счет уменьшения числа не ответивших и ошибок при самостоятельном заполнении вопросников опрашиваемыми, и при его применении достигается большая правдивость ответов респондентов, в сравнении с простым анкетированием и телефонным опросом, за счёт прямого контакта с опрашиваемым, являющимся респондентом.

Для проведения опроса предпочтение было отдано случайной выборке, так как этот метод наиболее подходит для первоначальных транспортных обследований.

26.06.2018 г. было произведено  интервьюирование в период с 12:00 до 16:00.  Интервьюирование жителей, проводимое в Отрадненском сельском поселении, осуществлялось на ключевых улицах, а также у мест притяжения, таких как магазины, так как именно такой подход должен принести наибольшую эффективность.

По окончании проведения социологического исследования анкеты были собраны и сведены в единую электронную таблицу, позволившую обработать полученные данные и выявить ряд закономерностей.

В рамках проведения исследования общественного мнения и мнения водителей ТС было опрошено 270 человек, что составило 1,1% от общего количества жителей Отрадненского сельского поселения. Ниже в таблице 20 представлены результаты опроса жителей.

Таблица 20 - Результаты опроса жителей Отрадненского сельского поселения

| Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- |
| используете ли велосипедный транспорт | да - 32%; нет - 68% |
| при условии развития велоинфраструктуры | Из 40 % не использующих велосипедный транспорт, стали бы его использовать – 82 %, это, с теми, кто уже использует велосипедный транспорт, составило бы от общего числа опрошенных – 72% |
| перемещение совершаемые по поселению на велосипедном транспорте | На работу-15%, в среднем 1000 м, в среднем 7 мин; Прогулка-60%, в среднем 2000 м, в среднем 60 мин; На учёбу - 5%, в среднем 700 м, в среднем 6 мин; В магазин - 20%, в среднем 500 м, в среднем 6 мин. |
| Индивидуальный транспорт |
| используете ли индивидуальный транспорт | да - 65%; нет - 35%. |
| перемещение совершаемые по поселению на индивидуальном транспорте | На работу- 87%, в среднем 4000 м, в среднем 20 мин; В магазин - 93%, в среднем 700 м, в среднем 5 мин. По делам - 72%, в среднем 1000 м, в среднем 8 мин. |
| проблемы с парковкой и стоянкой | да-40%; нет-60%. |
| проблемные места с парковкой и стоянкой | у магазинов у рынка |
| Пеший ход |
| перемещение совершаемые по поселению пешком до места назначения | на работу-64%, в среднем 700 м, в среднем 7 мин; прогулка-42%, в среднем 1000 м, в среднем 30 мин; на учёбу – 23%, в среднем 300 м, в среднем 7 мин; в магазин – 26%, в среднем 400 м, в среднем 11 мин; места отдыха – 52% в среднем 500 м, в среднем 10 мин |
| где не хватает пешеходных дорожек | Не выявлено |
| другие недостатки пешеходных дорожек | Пешеходные дорожки и тротуары в некоторых местах в неудовлетворительном состоянии |